ZAŁACZNIK NR 1 DO SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROJEKT  TECHNICZNY  WYKONAWCZY

dla

# BIBLIOTEKI  PUBLICZNEJ  M. ST.  WARSZAWY

## Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego

przy ul. Koszykowej 26/28  w Warszawie

WEWNĘTRZNA SIEĆ TELEFONICZNA

Inwestor:

#### Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy

Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego

ul. Koszykowa 26/28, 00-950 Warszawa

Projektant:

mgr inż. Michał Marton

nr uprawnień St-27/80

Sprawdzający:

Mgr inż. Jarosław Derlacki

Nr uprawnień St-359/90

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

- OPIS TECHNICZNY

  - Dane ogólne

    - Przedmiot opracowania

    - Zakres opracowania

    - Podstawa opracowania

    - Charakterystyka stanu istniejącego

  - Opis rozwiązania projektowego

    - Zakres  obszarowy opracowania

    - Struktura okablowania

    - Punkty dystrybucyjne sieci telefonicznej

    - Abonencka centrala telefoniczna

    - Przełącznica telefoniczna główna

    - Uwagi

- ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

- RYSUNKI

http://www.biblpubl.waw.pl/bip/files/%5BAdm%20216-11-%2006%5Dsiwz-specentr-plany.pdf

- KLASYFIKACJA ROBÓT WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ

- PRZEDMIAR ROBÓT

- SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

- WYMAGANIA TECHNICZNE DLA CENTRALI ABONENCKIEJ

- OPIS TECHNICZNY

  - Dane ogólne

    - Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wewnętrznej sieci telefonicznej łącznie z wymianą abonenckiej centrali telefonicznej  w budynku Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy przy ul. Koszykowej 26/28 w Warszawie.

    - Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje budowę wewnętrznej sieci telefonicznej w zakresie:

- instalacji gniazd telefonicznych,

- instalacji przełącznic telefonicznych piętrowych,

- układania kabli,

- demontażu istniejącej centrali telefonicznej wraz z przełącznicą główną i układem zasilania

- montażu nowej przełącznicy głównej,

- montażu nowej centrali telefonicznej.

    - Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- wizji lokalnych w obiekcie,

- rzutów architektonicznych,

- uzgodnień roboczych z Inwestorem,

- dokumentacji na instalację istniejącej sieci komputerowej udostępnioną przez Inwestora.

- obowiązujących norm i przepisów, w tym:

BN-84/8984-10. Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe.

Instalacje wnętrzowe. Wymagania ogólne.

- materiałów technicznych dotyczących projektowanej centrali telefonicznej.

    - Charakterystyka stanu istniejącego

Obecnie w obiekcie jest eksploatowana centrala telefoniczna z wybierakami elektromechanicznymi.

Kilkudziesięcioletnia eksploatacja takiej centrali, jak również kabli telefonicznych wymusza budowę nowej sieci telefonicznej z nowoczesną centralą.

  - Opis rozwiązania projektowego

    - Zakres obszarowy opracowania

Opracowanie projektowe nie obejmuje budynku „Kierbedzia”, S

stanowiącego część gmachu Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy przy ul. Koszykowej 26/28 w Warszawie.

    - Struktura okablowania

Struktura sieci telefonicznej jest przedstawiona na schemacie blokowym – rys. nr 11.

Do budowy sieci użyte będą telekomunikacyjne kable stacyjne, parowe typu YTKSY lub UTP o średnicy żył 0,5 mm.

Jako gniazda telefoniczne projektuje się gniazda natynkowe (skręcane )  z modułami 2 x RJ12.

Do każdego gniazda doprowadzone będą w kablach dwie pary telefoniczne czynne .

Plany sieci przedstawiono na rys. nr 01÷ 10.

    - Punkty dystrybucyjne sieci telefonicznej

Jako punkty dystrybucyjne zastosowano naścienne rozdzielniki kablowe f, wyposażone w 10-parowe łączówki wciskowe.

Pojemność przełącznic telefonicznych:10 par, 20 par i 30 par.

    - Abonencka centrala telefoniczna

Projektuje się nowoczesny system abonenckiej cyfrowej centrali telefonicznej przeznaczonej do współpracy z  telefonami systemowymi  oraz z telefonami analogowymi.

Projektowana konfiguracja centrali umożliwia dołączenie:

- 24 linii miejskich analogowych

- 1 PRA ( 30 B+D z sygnalizacją DSS1 )

- 16 linii wewnętrznych cyfrowych,

- 192 linii wewnętrznych analogowych.

- 4 linie cyfrowe S0 ( 2B+D)  dla podłączenie adapterów komórkowych

GSM

- możliwością rozbudowy centrali do  450 NN i 2 PRA.

Centrala powinna być wyposażona  w układ zasilania awaryjnego z baterią akumulatorów bezobsługowych.

Przewidziany jest również system rejestracji połączeń.

Centrala telefoniczna będzie zainstalowana w pomieszczeniu obecnej centrali na parterze budynku magazynowego.

    - Przełącznica telefoniczna główna

Jako przełącznicę główną PG zaprojektowano przełącznicę naścienną,  która będzie wyposażona w łączówki rozłączne wciskowe  dla strony liniowej  i strony stacyjnej.

Dla linii miejskich przewidziano 4 łączówki 2/10 wyposażone w zabezpieczenia przepięciowo-przetężeniowe.

    - Uwagi

• Operator sieci (TPSA) doprowadzi łącza miejskie (2 klasa) do pomieszczenia centrali telefonicznej.

• Kable należy układać w listwach instalacyjnych PCW na tynku.

- ZESTAWIENIE  MATERIAŁÓW

| Przełącznice telefoniczne |  | Ilość |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Symbol | Przełącznica szafkowa z gniezdnikiem (2x260 par) | 1 |
| 1. |  | Łączówki rozłączne do przełącznicy j.w. | 52 |
| 2. |  | Szyna ziemi dla łączówki 10-parowej | 2 |
| 3. |  | Bezpiecznik przepięciowo-przetężeniowy | 40 |
| 4. |  | Rozdzielnik z ryglem (30 par) | 3 |
| 5. |  | Łączówki nierozłączne do rozdzielnika j.w. | 9 |
| 6. |  | Mini rozdzielnik 2/20 (20 par) | 1 |
| 7. |  | Mini rozdzielnik 2/10 (10 par) | 7 |
| 8. |  | Mini rozdzielnik 2/10 (10 par) | 7 |
| Materiały instalacyjne |  | Ilość |
| Lp. | Symbol |  |  |
| 1. | YTKSY 10x2x0,5 | Kabel telekomunikacyjny | 1575 m |
| 2. | YTKSY 3x2x0,5 lub ( UTP) | Kabel telekomunikacyjny | 2350 m |
| 3 | NKGs 5 x 4 | Kabel zasilenie centrali | 80 m |
| 3. | RJ12 ( skręcane ) | Gniazdo telefoniczne, natynkowe podwójne ( skręcane ) kompletne | 87 szt |
| 4. |  | Listwa PCW szer.do110 mm z pokrywą | 150 m |
| 5. |  | Listwa PCW szer.do 90 mm z pokrywą | 135 m |
| 6. |  | Listwa PCW szer.do 50 mm z pokrywą | 1400 m |
| 7. |  | Aparat telefoniczny systemowy cyfrowy | 16 szt. |
|  |  | Aparat telefoniczny analogowy z klawiaturą cyfrową (DTMF) | 100 szt. |

4. KLASYFIKACJA ROBÓT WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ

Biblioteka Publiczna  m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego ul. Koszykowa 26/28

| Kod SPV | Opis |
| --- | --- |
| 45312311-0 | Instalowanie gniazd telefonicznych |
| 45315700-5 | Instalacyjne roboty elektryczne |
| 45315100-9 | Instalowanie rozdzielnic elektrycznych |
| 45311000-0 | Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych |
| 45317000-2 | Inne instalacje elektryczne |
| 45314120-8 | Instalowanie linii telefonicznych |
| 45315000-8 | Instalowanie central telefonicznych |
| 45314200-3 | Instalowanie infrastruktury kablowej |
| 45314300-4 | Układanie kabli |

5.  PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Podstawa | Opis, lokalizacja i wyliczenie | Jm. | Ilości składowe | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ^l"1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| El |  | Przedmiar robót dla Biblioteki Publicznej m..st. Warszawy ul. Koszykowa 26/28. Dostawa i montaż centrali telefonicznej z okablowaniem obiektu. 1 | kpi kpi | 1 | 1 |
| Pl | KNNR9 0201-0500 | Demontaż dotychczasowej centrali telefonicznej 1,000 | kpi | 1,000 | 1,000 |
| P2 | KNNR9 0402-0500 | Demontaż gniazda instalacyjnego wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego lub natynkowego 100,000 | szt. | 100,000 | 100,000 |
| P3 | KNNR9 0301-0300 | Demontaż przewodu wtynkowego,płaskiego lub kabelkowego okrągłego 1350,000 | m | 1350,000 | 1350,000 |
| P4 | KNNR9 0202-0500 | Demontaż łącznic krosowych piętrowych 15,000 | szt. | 15,000 | 15,000 |
| P5 | KNNR5 1209-1001 | Przebijanie otworów o średnicy 40 mm w ścianach lub stropach, w podłożu betonowym, długość przebicia do 20 cm 256,000 | . szt. | 256,000 | 256,000 |
| P6 | KNNR5 1209-1202 | Przebijanie otworów o średnicy 60 mm w ścianach lub stropach, w podłożu betonowym, długość przebicia do 40 cm 65,000 | szt. | 65,000 | 65,000 |
| P7 | KNNR5 0110-0500 | Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne,przypodłogowe i ścienne) przykręcane do podłoża betonowego o szerokości do 50 mm z pokrywą 1400,000 | m ^m | 1400,000 | 1400,000 |
| P8 L | KNNR5 0111-0300 | Kanały instalacyjne z PCW o szerokości podstawy do 1 10 mm przykręcane do podłoża betonowego 150,000 | m | 150,000 | 150,000 |
| P9 | KNNR5 0111-0300 | Listwy instalacyjne z PCW o szerokości podstawy do 90 mm przykręcane do podłoża betonowego 135,000 | m | 135,000 | 135,000 |
| P10 | KNR5-08 0705-0200 | Montaż drabinek typu "D" prostych, narożnych, rozgałęźnych, redukcyjnych o szerokości 400 mm. Montaż przez przykręcanie do gotowych otworów 10,000 | m | 10,000 | 10,000 |
| P1l | KNNR5 0212-0300 | Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych. Kabel YTKSY 10x2x0,5 1575,000 | m | 1575,000 | 1575,000 |
| P12 | KNNR5 0212-0200 | Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych. Kabel YTKSY 2x2x0,5 lub ( UTP 4x2x0,5) 2350,000 | m | 2350,000 | 2350,000 |
| P13 | KNNR5 0727-0400 | Wprowadzenie do rozdzielń RGNN, ułożenie , podłączenie kabla NKGs 5x4. Zasilanie centralki telefonicznej 1,000 | szt. . | 1,000 | 1,000 |
| P14 | KNR 5-02 1501-0100 | Przedzwonienie żył kabla z parami symetrycznymi. Kabel do 10 par 34,000 | odci nek | 34,000 | 34,000 |

| Lp. Podstawa | Opis, lokalizacja i wyliczenie | Jm. | Ilości składowe | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| P15 | KNR5-05 0604-0400 | Zainstalowanie centrali telefonicznej o pojemności 240NN z możliwością rozbudowy zgodnie z WT na Centralę Telefoniczną 1,000 | szt. . | 1,000 | 1,000 |
| P16 | AW | Dostawa i montaż aparatu telefonicznego analogowego z klawiaturą cyfrową, (zgodnie z WT na Centralę Telefoniczną ) 100,000 | szt. | 100,000 | 100,000 |
| P17 | AW | Dostawa i montaż aparatu telefonicznego systemowego cyfrowego zgodnie z WT na Centralę Telefoniczną 16,000 | szt. szt | 16,000 | 16,000 |
| P18 | AW | Dostawa i montaż konsoli zgodnie z WT na Centralę Telefoniczną , 1,000 | szt. | 1,000 | 1,000 |
| P19 | KNR 5-08 0309-0500 | Montaż gniazd RJ 12 ( skręcanych , podwójnych) 87,000 | szt. . | 87,000 | 87,000 |
| P20 | KNR 5-01 0816-0401 | Montaż przełącznicy szafkowej 520E z gniezdnikiem (2x340 par) 1,000 | szt. szt. | 1,000 | 1,000 |
| P21 | KNR 5-01 0817-0200 | Montaż łączówek rozłącznych do przełącznicy 32,000 | szt. szt. | 32,000 | 32,000 |
| P22 | KNR 5-01 0817-0200 | Montaż łączówek z ochroną przepięciową do przełącznicy 2,000 | szt. szt. | 2,000 | 2,000 |
| P23 | KNR 5-01 0817-0200 | Montaż rozdzielnika z ryglem (30 par) 3,000 | szt. szt. | 3,000 | 3,000 |
| P24 | KNR 5-01 0817-0200 | Montaż łączówek nierozłącznych 2/10 do rozdzielnika j w. 9,000 | szt. szt. | 9,000 | 9,000 |
| P25 | KNR 5-01 0817-0200 | Montaż mini rozdzielnika 2/20 (20 par) 1,000 | szt. szt. | 1,000 | 1,000 |
| P26 | KNR 5-01 0817-0200 | Montaż mini rozdzielnika 2/10(10 par) 7,000 | szt. szt. | 7,000 | 7,000 |
| P27 | KNR 5-01 0818-0100 | Rozszycie kabli zakończeniowych na ochronnikach krosowych, łączówkach i gniezdnikach na przełącznicy. Kabel o 10 parach 102,000 | szt. szt. | 102,000 | 102,000 |
| P28 | KNR 5-01 0818-0100 | Rozszycie kabli zakończeniowych na ochronnikach krosowych, łączówkach i gniezdnikach na przełącznicy. Kabel o 4 parach 87,000 | szt. szt. | 87,000 | 87,000 |
| P29 | KNR 5-01 1310-0100 | Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 10 parach 34,000 | odci nek | 34,000 | 34,000 |
| P30 | KNR 5-01 1311-0100 | Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości. Pomiary kabla o 10 parach | odci nek |  | 34,000 |

| Lp. | Podstawa | Opis, lokalizacja i wyliczenie | Jm. | Ilości składowe | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | 34,000 | odci nek | 34,000 |  |
| P31 | KNR5-01 1312-0100 | Pomiar tłumienności zbliżnoprzenikowej i zdalnoprzenikowej przy jednej częstotliwości. Pomiary kabla do 10 par 34,000 | odci nek | 34,000 | 34,000 |
| P32 | AW | Uzgodnienia z TP S.A. odnośnie kabli II klasa. Przebudowa kabli od głowicy nr 2 do centrali i w centrali 1,000 | kpi kpi | 1,000 | 1,000 |
| P33 | KNR4-03 1014-0100 | Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej 5,000 | m3 m3 | 5,000 | 5,000 |
| P34 | KNR4-03 1012-0100 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm 150,000 | m m | 150,000 | 150,000 |
| P35 | KNR4-03 1012-0400 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm 150,000 | m m | 150,000 | 150,000 |
| P36 | AW | Zaprogramowanie centrali i szkolenie administratora w zakresie programowania 1,000 | szt | 1,00 | 1,00 |
| P37 |  |  |  |  |  |

6.  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

- Przedmiotem zamówienia ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót w zakresie wykonywanego remontu instalacji telefonicznej w Bibliotece
Publicznej m.st. Warszawy, ul. Koszykowa 26/28 z wyłączeniem budynku
Kierbedzia

- Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.

3.	Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycząca prowadzenia robót związanych ; demontażem i montażem instalacji telefonicznej

a - roboty demontażowe

- demontaż gniazd telefonicznych,

- demontaż przełącznic dystrybucyjnych (rozdzielników kablowych),

- demontaż kabli telefonicznych,

- demontaż istniejącej centrali telefonicznej wraz z przełącznicą główną i układem zasilania,

b - roboty montażowe

- ułożenie listew naściennych,,

- ułożenie kabli telefonicznych,

- montaż przełącznic telefonicznych (rozdzielników kablowych),

- montaż centrali telefonicznej z układem zasilania,

- montaż przełącznicy głównej PG,

- przełączanie istniejących linii telefonicznych wewnętrznych obsługujących
budynek Kierbedzia (16 aparatów telefonicznych) na nową przełącznicę
główną ( z wykorzystaniem istniejących kabli),

- wymiana aparatów tarczowych na aparaty analogowe z tarczą cyfrową(100szt)

- miejscem przyjmowania rozmów zewnętrznych jest stanowisko w portierni
gdzie należy zainstalować aparat systemowy cyfrowy z konsolą Miejscem
montażu pozostałych aparatów systemowych cyfrowych (15 szt) wskaże zamawiający

- przyłączenie linii miejskich przyłączonych po za centralą w tym linie DSL

- prace przy uruchamianiu i oprogramowaniu centrali telefonicznej.

4. Wymagania ogólne

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz zgodność z dokumentacją techniczną i poleceniami kierownika projektu i inspektora nadzoru.

5. Materiały

Do wykonania robót mogą być stosowane materiały producentów zagranicznych i krajowych.

Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać aktualne deklaracje zgodności lub certyfikaty z odpowiednimi dokumentami odniesienia (PN, PN-E. AT). Wykonawca przed zastosowaniem materiału winien uzyskać akceptację inspektora nadzoru.

6.   Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

7.  Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.

8.	Kontrola jakości robót

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy wymienianej instalacji telefonicznej

9.	Badania , pomiary, programowanie

Po zakończeniu robót należy sprawdzić i pomierzyć:

- pomiary końcowe kabli prądem stałym,

- pomiary tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości

- pomiary izolacyjności

- programowanie  centrali przez instalatora

- programowanie centrali przez użytkownika

10.	Odbiór robót

Odbiór ostateczny należy dokonać wg zasad podanych w ST. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty:

- projektową dokumentację powykonawczą,

- protokoły z dokonanych pomiarów,

- certyfikaty i atesty na wbudowane materiały.

11.	Przepisy związane

Całość robót należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom V - instalacje elektryczne oraz PN-E.

Kosztorys wykonano zgodnie z Dz.U.Nr 130 z dn. 08.06.2004 r. oraz z Rozporządzeniem ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004 r.

7.  WYMAGANIA  TECHNICZNE  DLA CENTRALI  ABONENCKIEJ

Porty wewnętrzne analogowe                  192

Porty wewnętrzne systemowe                    16

Porty linii miejskich analogowe                 24

PRA (30 B+D z sygnalizacją DSS1 )            1

Porty cyfrowe SO (2B+D) dla podłączenia adapterów komórkowych GSM-4

Karta zapowiedzi słownych

Zasilanie awaryjne centrali  (min. 8-godz.)

Stanowisko (tj. komputer i oprogramowanie ) do zarządzania ,

edycji bazy danych i taryfikacji rozmów z buforem do 25 tyś. rekordów.

Aparaty telefoniczne systemowe cyfrowe (gabinetowy, minimum -14 programowalnych przycisków z diodami sygnalizacyjnymi, zestaw głośnomówiący, wyświetlacz, dołączany po 1 parze przewodów -15 szt.

Aparat telefoniczny systemowy cyfrowy – Konsola (gabinetowy, minimum 30 programowalnych przycisków z diodami sygnalizacyjnymi, zestaw głośnomówiący, wyświetlacz, dołączany po 1 parze przewodów - 1 szt.

Aparaty telefoniczne analogowe  (wybieranie tonowe, prezentacja numeru abonenta dzwoniącego (FSK)z funkcjami HOLD, FLASH, PAUSA, pamięć min. 5 numerów) - 100 szt.

Możliwość swobodnej numeracji portów wewnętrznych (od 2 do 4 cyfr)

Możliwość stworzenia planu numeracyjnego w którym numery wewnętrzne zaczynają się od dowolnej cyfry (bez zastrzeżonych na sztywno pewnych numerów dla usługi)

Swobodna numeracja usług centrali ( od 1 do 6 cyfr)

Tablice DDI dla min. 400 numerów

Możliwość kierowania DDI na grupę numerów np. dział w firmie – z programowanym układem dzwonków

Możliwość przyporządkowania kilku numerów DDI do jednego abonenta wewnętrznego

Numeracja grupowa:

- możliwość tworzenia min. 32 grup po min. 8 abonentów z dowolną strategią dzwonienia

- dowolne numery grup (2-4 cyfr)

- możliwość kierowania ruchu z linii miejskiej na grupę po zapowiedzi słownej z dowolną strategią dzwonienia

- możliwość ruchu wewnętrznego (przełączanie) na grupę

- możliwość wyboru grupy w systemie DISA

Możliwość wydzielenia niezależnej grupy abonentów i przyporządkowania im określonych łączy zewnętrznych

Możliwość ograniczenia ruchu wewnętrznego pomiędzy grupami

Ograniczenie możliwości wyboru konkretnego numeru wewnętrznego w trakcie zapowiedzi słownej DISA oraz po jej zakończeniu

Możliwość nagrania do 10 komunikatów słownych

Tworzenie kilku (min 7) tablic prefiksów zabronionych po min. 100 prefiksów

Możliwość tworzenia wyjątków (np. zabronione numery komórkowe ale możliwość dodzwonienia się pod konkretne numery – możliwość wpisania min. 100 wyjątków) oraz numerów alarmowych mimo jakiejkolwiek restrykcji

Możliwość automatycznego trasowania najtańszych połączeń

Min. 6 trybów pracy sterowanych zegarem czasu rzeczywistego

Możliwość identyfikacji rozmowy przychodzącej z linii miejskiej (analogowej i cyfrowej)  Możliwość skierowania konkretnego numeru miejskiego (wpisanego do książki telefonicznej centrali - min. 500 takich wpisów) na dowolny numer wewnętrzny lub grupę numerów.

Możliwość zmiany dzwonków na portach wewnętrznych w zależności od rodzaju wywołania (wewnętrzne, miejskie, domofon) niezależnie dla każdego wewnętrznego

Możliwość blokowania niezależnie dla każdego wewnętrznego dostępu do wybranych linii miejskich

Możliwość blokowania dostępu konkretnego numeru wewnętrznego lub grupy numerów do innego numeru wewnętrznego lub grupy numerów

### Możliwość podłączenia zewnętrznego źródła muzyki

Możliwość zaprogramowania kodów rozliczeniowych

Możliwość utworzenia wewnętrznej książki telefonicznej centrali min. 500 wpisów

Możliwość sieciowania central poprzez łącza ISDN – protokół QSIG oraz poprzez sieć IP z innymi siedzibami (centralami)

Możliwość instalacji domofonu współpracującego z centralą  - skierowanie dzwonienia na konkretny numer wewnętrzny lub grupę numerów ze stopniowaniem dzwonienia

Możliwość umieszczenia dowolnych kart wyposażeń w dowolnych slotach centrali

Zmiana konfiguracji centrali bez konieczności zatrzymania ruchu centrali

Możliwość wymiany kart liniowych centrali pod napięciem bez zatrzymania ruchu centrali

Możliwość zdalnego programowania centrali poprzez wbudowany modem (analogowy lub cyfrowy w zależności od posiadanych linii telefonicznych)

Możliwość tworzenia grup paging-owych

Możliwość programowania niezależnie dla każdego numeru wewnętrznego ;

- klasy uprawnień

- blokowanie/odblokowanie transferu lub prze kierowania na linię miejską

- ustalenie limitu połączeń z linią miejską

- prze kierowania na inny numer wewnętrzny lub miejski w przypadku zajętości lub gdy nie odbiera z podziałem na przychodzące połączenia miejskie lub wewnętrzne

- informacji o połączeniach oczekujących podczas prowadzonej rozmowy z podziałem na przychodzące połączenia miejskie lub wewnętrzne

- „gorącej linii”

- funkcji „nie przeszkadzać”

- wyboru języka w tym języka polskiego na wyświetlaczach aparatów systemowych

- możliwość blokowania aparatu kodem podczas opuszczania miejsca pracy

Możliwość tworzenia układów sekretarsko-dyrektorskich

Możliwość rozmów konferencyjnych

Możliwość zaprogramowania na aparacie systemowym linii miejskich analogowych

Funkcje FSK ( prezentacja na aparatach analogowych numeru abonenta dzwoniącego)

Możliwość rozbudowy :

  - do pojemności 450 NN i 2 PRA w ramach tego samego stojaka i tej samej stacji zasilającej.

  - o kartę VoIP