S P E C Y F I K A C J A   I S T O T N Y C H

W A R U N K Ó W  Z A M Ó W I E N I A

Zamawiający:                                                                                                                                 GOSP. 216-1-09

Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, 00-950 Warszawa, skr. pocztowa 365, ul. Koszykowa 26/28, tel. 022 628-78-52, e-mail : biblioteka@koszykowa.waw.pl

Przedmiot zamówienia:

wykonanie przejazdu bramowego oraz wykonanie nadbudowy nad istniejącą trafostacją z przeznaczeniem na  magazyn zbiorów bibliotecznych

CPV:

45100000-8	przygotowanie terenu pod budowę

45220000-5	konstrukcja obiektów budowlanych

45300000-0	roboty instalacyjne

45400000-1	roboty wykończeniowe

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 5 150 000 euro, na zasadach określonych w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą Pzp.

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

załącznik nr 1: FORMULARZ OFERTOWY

załącznik nr 2: OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW

załącznik nr 3: OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU

załącznik nr 4: WYKAZ OSÓB PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

załączniki nr 4a-4e: INFORMACJE O OSOBACH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

załącznik nr 5: WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ

załącznik nr 6:  WYKAZ ROBÓT ZLECONYCH PODWYKONAWCOM

załącznik nr 7: 	PROJEKT UMOWY

załącznik nr 8: PROJEKT WYKONAWCZY (RZUTY)

załącznik nr 9: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

załącznik nr 10: PRZEDMIARY

Rozdział I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I SPOSOBU REALIZACJI.

1.	Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przejazdu bramowego oraz wykonanie nadbudowy nad istniejącą trafostacją z przeznaczeniem na  magazyn zbiorów bibliotecznych.

2.	Realizacja robót odbywać się będzie w gęstej zabudowie śródmiejskiej, przez co rozumie się zgrupowanie intensywnej zabudowy na obszarze funkcjonalnego śródmieścia.

3.	Przejazd bramowy (budynek tzw. Plomby)

1)	wykonanie przejazdu bramowego spełniającego wymogi drogi pożarowej poprzez usunięcie płyty stropowej na kondygnacji +1 (1 moduł konstrukcyjny)

2)	wykonanie (wymurowanie, ocieplenie, tynki wewnętrzne i zewnętrzne z pomalowaniem) tymczasowych ścian zewnętrznych na kondygnacji +1 w przestrzeni przejazdu bramowego oraz stropu nad przejazdem,

3)	montaż bramy zewnętrznej w przestrzeni przejazdu bramowego,

4)	częściowy demontaż i wykonanie przekładek, spowodowanych usunięciem płyty stropowej +1, istniejących instalacji  w sposób umożliwiający użytkowanie wszystkich pomieszczeń budynku  Plomby.

5)	wyburzenia istniejących ścian działowych w pomieszczeniach odciętych przez przejazd bramowy na kondygnacjach 0 i +1 oraz demontaż istniejących instalacji

6)	pomieszczenia powstałe w wyniku wykonania przejazdu bramowego pozostawione w stanie surowym

7)	wykonanie schodów stalowych łączących kondygnację 0 i +1

8)	demontaż i montaż ściany osłonowej wraz z uzupełnieniem

9)	 reperacja drzwi wejściowych do budynku Plomby

4.	W pomieszczeniach „odciętych” (kondygnacja 0, +1) przez powiększony przejazd bramowy w budynku Plomby nie przewiduje się żadnych nowych instalacji ( chyba, że w trakcie realizacji okaże się to konieczne). Istniejące instalacje do pozostawienia. Do wykonania konieczny demontaż i przekładki istniejących instalacji (po wycięciu stropu na kondygnacji +1) tak aby zapewnić należyte i pełne funkcjonowanie istniejących pomieszczeń Biblioteki ( w szczególności pracowni komputerowej).

5.	Nadbudowa nad istniejącą trafostacją (budynek Magazynu), 6 kondygnacji + 2 antresole = 8 poziomów

1)	wykonanie i wykończenie nadbudowy istniejącej trafostacji (konstrukcja żelbetowa, ściany murowane zewnętrzne, izolacja termiczna, tynki wewnętrzne, tynki zewnętrzne z malowaniem, malowanie, podłogi i posadzki)

2)	wykonanie otworów stropowych na schody stalowe na poziomach antresol

3)	wykonanie i osadzenie schodów stalowych wraz z balustradami na kondygnacjach antresol.

4)	wykonanie dachu nad nadbudową wraz z odwodnieniem i odprowadzeniem wody opadowej

5)	fragmentaryczna korekta spadków istniejącego dachu Magazynu

6)	wykonanie instalacji elektrycznej z przestrzeni Magazynu do przestrzeni nadbudowy (zgodnie z dokumentacją projektu WZ Etap 2). Układ punktów oświetleniowych, gniazdek do wykonania zgodnie z dokumentacją projektu wykonawczego. Kable w ułożeniu natynkowym mogą biec trasami tym, czasowymi, do przełożenia podczas wykonywania dalszych etapów inwestycji.. Zakłada się wykonanie nowej tablicy rozdzielczej, którą można by zlokalizować w pomieszczeniach stacji trafo i zasilić z niej projektowane obwody oświetlenia i gniazd. Tablica ta byłaby tymczasowa.

7)	przedłużenie (wykonanie) instalacji DSO z przestrzeni Magazynu do przestrzeni nadbudowy. Przestrzeń nadbudowy wcielona będzie do przestrzeni istniejącego Magazynu i całość stanowić będzie jedną strefę pożarową. Rozwiązanie dodatkowego wzmacniacza i prowadzenie linii głośnikowych z istniejącej portierni na parterze.

8)	przedłużenie (wykonanie) instalacji SAP z przestrzeni Magazynu do przestrzeni nadbudowy. Położenie i typ czujek docelowe. Wykonanie nowej centralki, którą trzeba będzie zlokalizować w istniejącej portierni na parterze,

9)	częściowe wyburzenie ściany zewnętrznej istniejącego Magazynu.

10)	wysokość nadbudowy: 21,65 m

11)	wysokość całego budynku: 24,49 m

12)	kubatura nadbudowy: 2 828,1 mł

6.	Dokumentacja projektowa, przedmiary oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, stanowią załączniki do niniejszej SIWZ.

7.	W dokumentacji użyto nazw producentów i podano typy oraz nazwy niektórych materiałów, traktując je jako standardy. Podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy Pzp, a jedynie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, oferujące parametry nie gorsze od wskazanych i spełniające rozwiązania techniczne pod względem jakościowym i eksploatacyjnym. Oferowane materiały winny posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania.

8.	Na okres prac budowlanych powierzchnia budynku Magazynu objęta dokumentacją projektową, będzie wyłączona z użytkowania. W pozostałej części budynku Magazynu będzie utrzymane stałe funkcjonowanie. Zamawiający wymaga by Wykonawca tak zorganizował roboty budowlane, by były one jak najmniej uciążliwe dla pracowników Zamawiającego i czytelników.

9.	Zamawiający dopuszcza jednoczesne rozpoczęcie i równoległą realizację robót zarówno dla przejazdu bramowego jak i nadbudowy trafostacji.

Rozdział II

INFORMACJE OGÓLNE

1.	Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (wypełniony Formularz Ofertowy wraz z wymaganymi przez SIWZ dokumentami i oświadczeniami).

2.	Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

3.	Zamawiający przewiduje wniesienie wadium w wysokości 40 000 zł

4.	Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 8% ceny całkowitej podanej w ofercie.

5.	Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

6.	Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał w swojej ofercie tą część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

7.	Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienia uzupełniające mogą dotyczyć wyłącznie zakresu zamówienia podstawowego i nie mogą przekraczać 20 % jego wartości.

8.	Wykonawca może zapoznać się z miejscem realizacji zamówienia, termin wizyty należy uzgodnić z osobą przewidzianą do kontaktów z Wykonawcami, wymienioną w Rozdziale XVII, pkt 10 niniejszej SIWZ.

Rozdział III.

WARUNKI STAWIANE WYKONAWCOM.

1.	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki z art. 22 ust. 1 pkt 1) - 3) Ustawy Pzp, to jest:

1)	posiadają uprawnienia do wykonywania działalności, przez co rozumie się wpis do właściwego rejestru albo do ewidencji działalności gospodarczej

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, wymieniony warunek mogą spełniać łącznie.

2)	posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do realizacji zamówienia, przez co rozumie się zrealizowanie w ciągu 5 ostatnich lat przed dniem wszczęcia postępowania (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) co najmniej 2 robót budowlanych, polegających na budowie/przebudowie obiektu/ów użyteczności publicznej (zgodnie z definicją tych obiektów, zawartą w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz.U. 2002 Nr 75, poz. 690 ze zm.), o wartości  każdej wykonanej roboty budowlanej minimum 2 000 000 zł netto,

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, wymieniony warunek mogą spełniać łącznie.

3)	Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, to jest

a)	osobą mogącą pełnić funkcję Kierownika budowy, legitymującą się:

§	wyższym wykształceniem technicznym

§	uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, zgodnie z przepisami  ustawy z dnia 7 lipca  1994 r. Prawo  budowlane (  Dz. U. 2006, Nr 156 poz.1118 z późn. zm.)

§	doświadczeniem zawodowym, zdobytym przez pełnienie w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, co najmniej 2 funkcji Kierownika budowy w inwestycjach dotyczących budowy/przebudowy obiektów użyteczności publicznej

§	przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa włącznie z  ubezpieczeniem oc

b)	 osobami mogącymi pełnić funkcje Kierowników robót w każdej z niżej wymienionych specjalności:

§	konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczeń

§	instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych  bez ograniczeń

§	instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń

§	telekomunikacyjnej bez ograniczeń

przy czym każda z wymienionych wyżej osób musi legitymować się:

­	uprawnieniami budowlanymi w swojej specjalności,  zgodnie z przepisami  ustawy z dnia 7 lipca  1994 r. Prawo  budowlane (  Dz. U. 2006, Nr 156 poz.1118 ze zm.)

­	doświadczeniem zawodowym zdobytym przez pełnienie w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, co najmniej 2 funkcji Kierownika robót w swojej specjalności,

­	przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa włącznie z  ubezpieczeniem oc

Zamawiający dopuszcza pełnienie przez Kierownika budowy funkcji Kierownika robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (połączenie funkcji), przy spełnieniu przez wyznaczoną osobę warunków stawianych Kierownikowi budowy.

Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 7 lipca  1994 r. Prawo  budowlane (  Dz. U. 2006, Nr 156 poz.1118 ze zm.) Zamawiający określając wymogi w zakresie wymienionych wyżej uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, wymieniony warunek mogą spełniać łącznie.

4)	znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, przez co rozumie się, że:

a)	posiadają na koncie bankowym środki w kwocie nie mniejszej niż 500 000 zł lub posiadają zdolność kredytową do kwoty 500 000 zł

b)	posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w kwocie nie mniejszej niż  1 000 000 zł

c)	w okresie ostatnich 3 lat obrotowych (2006,2007,2008), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, osiągnęli średni, roczny przychód netto w wysokości co najmniej  800 000 zł

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, wymieniony warunek mogą spełniać łącznie.

2.	Spełniają warunek z art. 22 ust. 1 pkt 4) Ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 Ustawy Pzp.

Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, każdy z nich zobowiązany jest spełniać wymieniony warunek.

Rozdział IV.

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, opisanych w Rozdziale III, Wykonawca dołączy do FORMULARZA OFERTOWEGO następujące dokumenty:

1.	Dla potwierdzenia spełniania warunku opisanego w Rozdziale III pkt 1 w ppkt 1):

1)	aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,   spełnianie warunku dotyczącego posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności oceniane będzie łącznie, na podstawie wspólnie złożonych przez Wykonawców dokumentów.

2.	Dla potwierdzenia spełniania warunków opisanych w Rozdziale III pkt 1 w ppkt 2) i 3):

1)	Wykaz (na/według druku stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ) zawierający informacje o zrealizowaniu w ciągu 5 ostatnich lat przed dniem wszczęcia postępowania (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) co najmniej 2 robót budowlanych, polegających na budowie/przebudowie obiektu/ów użyteczności publicznej, o wartości minimum 2 000 000 zł netto dla każdej roboty budowlanej oraz dokumenty potwierdzające, że usługi wymienione w Wykazie zostały wykonane należycie

2)	Wykaz osób które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, oraz informacje o spełnianiu warunków przez te osoby (na/według druków stanowiących załączniki nr 4 i od 4a do 4e do niniejszej SIWZ),

3)	Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków: posiadanie wymaganych uprawnień, wykształcenia i doświadczenia przez wymienione w wykazie osoby, to jest dla:

a)	Kierownika budowy:

§	dyplom potwierdzający posiadanie wyższego wykształcenia

§	dokument potwierdzający posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zgodnie z przepisami  ustawy z dnia 7 lipca  1994 r. Prawo  budowlane

(  Dz. U. 2006, Nr 156 poz.1118 ze zm.)

§	dokument/ty potwierdzający/ce pełnienie w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania co najmniej 2 funkcji Kierownika budowy w inwestycjach dotyczących budowy/rozbudowy obiektów użyteczności publicznej

§	dokument potwierdzający przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa włącznie z  ubezpieczeniem oc

a)	każdego Kierownika robót w  wymaganej specjalności:

§	dokument/ty potwierdzający/ce pełnienie w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania co najmniej 2 funkcji Kierownika robót w swojej specjalności

§	dokument potwierdzający posiadanie uprawnień budowlanych bez ograniczeń w swojej specjalności,  zgodnie z przepisami  ustawy z dnia 7 lipca  1994 r. Prawo  budowlane (  Dz. U. 2006, Nr 156 poz.1118 ze zm.)

§	dokument potwierdzający przynależność Izby Inżynierów Budownictwa włącznie z  ubezpieczeniem oc

lub

pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca w dniu składania oferty nie dysponuje takimi osobami i w dołączonym do oferty Wykazie wskazał osoby, którymi będzie dysponował, a które udostępnione będą przez inne podmioty

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,   spełnianie warunków dotyczących: posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oceniane będzie łącznie, na podstawie wspólnie złożonych przez Wykonawców dokumentów

3.	Dla potwierdzenia spełniania warunków opisanych w Rozdziale III pkt 1 w ppkt 4):

1)	informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych co najmniej w kwocie 500 000 zł lub zdolność kredytową wykonawcy  do kwoty  500 000 zł,

2)	aktualną na dzień składania ofert polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotę minimum 1 000 000 zł,

3)	sprawozdanie finansowe lub jego część obejmującą bilans oraz rachunek zysków i strat, a jeżeli sprawozdanie podlega badaniu przez biegłego rewidenta, zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią o badanej części sprawozdania, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inne dokumenty określające obroty (przychody) oraz zobowiązania i należności - za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. Z przedstawionych dokumentów ma niezbicie wynikać osiągnięcie średniego rocznego dochodu na poziomie minimum  800 000 zł netto.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,   spełnianie warunków dotyczących znajdowania się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zmówienia oceniane będzie łącznie, na podstawie wspólnie złożonych przez Wykonawców dokumentów .

4.	Dla potwierdzenia spełniania warunków opisanych w Rozdziale III w pkt  2:

1)	zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące prze upływem terminu składania ofert,

2)	zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące prze upływem terminu składania ofert;

3)	OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU na/według druku dołączonym jako załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ

4)	OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU na/według druku stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,   spełnianie warunku nie podlegania wykluczeniu, oceniane będzie odrębnie dla każdego Wykonawcy, na podstawie złożonych przez niego dokumentów i oświadczeń.

Rozdział V

OPIS ZAWARTOŚCI OFERTY ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.	Oferta to wypełniony i podpisany FORMULARZ OFERTOWY, do którego Wykonawca ma dołączyć wymagane dokumenty i oświadczenia wymienione w Rozdziale IV niniejszej SIWZ oraz kosztorys, wykonany metodą szczegółową.

2.	W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części robót do realizacji podwykonawcy/om, do oferty musi być dołączony Wykaz tych robót, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ.

3.	Dokumenty dołączone do oferty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Uznaje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączonych do oferty.

4.	Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie będzie mógł sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

5.	Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść musi być zgodna z formularzami stanowiącymi załączniki do niniejszej SIWZ.

6.	Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w terminie składania ofert nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego dokumentów i oświadczeń lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

7.	Złożone na wezwanie Zamawiającego dokumenty i oświadczenia, powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

8.	Uzupełnieniu, o którym mowa w pkt 7 nie podlega kosztorys, jego brak powoduje odrzucenie oferty.

9.	Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń, metodą spełnia/nie spełnia dla każdego z warunków.

10.	Oceny spełniania warunków dokona powołana przez Zamawiającego Komisja Przetargowa.

Rozdział VI.

UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, W TYM SPÓŁKI CYWILNEJ.

1.	Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą udzielić pełnomocnictwa mocującego pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1)	pełnomocnictwo musi określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania,

2)	pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika i wyliczać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i musi być podpisane przez każdego Wykonawcę,

3)	pełnomocnictwo ma być przedstawione w oryginale lub w kopii poświadczonej notarialnie lub w postaci aktu notarialnego.

2.	W przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej i przedłożenia do oferty zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej należy do tego dokumentu dołączyć umowę spółki. Warunek nie ma zastosowania w przypadku załączenia do oferty aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli ujawniono w nim wspólników spółki, jak i sposób reprezentowania spółki (składania oświadczeń woli).

3.	Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, dla potwierdzenia spełniania warunków określonych w niniejszej SIWZ, łącznie składają dokumenty wymienione w Rozdziale IV w pkt 1-3 oraz kosztorys ofertowy.

4.	Każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia składa Oświadczenia i dokumenty wymienione w Rozdziale IV pkt 4.

5.	Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, zobowiązani są do solidarnej odpowiedzialności za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Rozdział VII.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1.	Ofertę sporządzoną w języku polskim, składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.

2.	Oferta ma być czytelna, przedstawiona w formie gwarantującej jej nienaruszalność (zszyta, oprawiona lub spięta).

3.	Oferta ma być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

4.	Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty (o ile nie wynika z  innych dokumentów do niej załączonych np.  z odpisu z KRS czy umowy ) w postaci oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie lub aktu notarialnego

5.	Podpis osoby upoważnionej musi pozwalać na identyfikację jej imienia i nazwiska.

6.	Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę /osoby/ podpisującą ofertę.

7.	Wszystkie formularze zawarte w niniejszej SIWZ, Wykonawca wypełni ściśle według wskazówek zawartych w niniejszej SIWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy - wpisuje "nie dotyczy".

8.	Wykonawca umieści ofertę w opakowaniu, które ma być opisane w sposób następujący:

Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego

00-950 Warszawa ul. Koszykowa 26/28

oferta  na „wykonanie przejazdu bramowego oraz wykonanie nadbudowy” GOSP. 216-1-09

nie otwierać przed 30.12.2009 godz. 14:30

9.	Wykonawca może umieścić na opakowaniu także swoją nazwę (firmę) oraz adres.

10.	Opakowanie to powinno być szczelnie zamknięte w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jego zawartością przed terminem otwarcia ofert.

11.	Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert.

12.	W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty, Wykonawca złoży Zamawiającemu kolejne zamknięte opakowanie, oznaczone jak w punkcie 8 i 9 z dodaniem słowa: "Zmiana" lub "Wycofanie".

13.	Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

14.	Oferta jest jawna od chwili jej otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

15.	Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

16.	Wykonawca nie może zastrzec swojej nazwy (firmy) oraz adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

17.	Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny one być umieszczone w opakowaniu razem z ofertą, w osobnej, wewnętrznej kopercie zatytułowanej jak w punkcie 8 i 9 z dodaniem słów „Tajemnica przedsiębiorstwa.”

Rozdział VIII.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1.	Cenę całkowitą (brutto) realizacji zadania, Wykonawca przedstawi w FORMULARZU OFERTOWYM.

2.	Cena całkowita realizacji zadania ustalona ma być na metodą kalkulacji szczegółowej, podstawie kosztorysu ofertowego, w oparciu o dołączony do niniejszej SIWZ przedmiar robót.

3.	Do kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową należy dołączyć tabelę elementów robót oraz wykaz przyjętych wskaźników cenotwórczych tj.:

1)	stawka lub stawki za roboczogodzinę (r-g ),

2)	wskaźnik narzutu kosztów pośrednich w % liczony od (R+S),

3)	wskaźnik narzutu zysku w % liczony od (R+S+Kp),

4.	Wykonawca powinien uwzględnić w cenie wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia,  szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w niniejszej SIWZ.

5.	Obliczona przez Wykonawcę cena, powinna zawierać wszelkie koszty, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności:

a)	koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji przedmiaru robót, obejmujące płace bezpośrednie, uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od płac

b)	koszty materiałów podstawowych i pomocniczych oraz koszty dostarczenia tych materiałów

c)	koszty zużycia, wynajmu, zakupu, montażu, demontażu, konserwacji i remontu sprzętu przeznaczonego do realizacji przedmiotu zamówienia

d)	opłaty administracyjne np. za zajęcie chodników, pasów drogowych na cele budowy

e)	koszty organizacji placu budowy

5.	Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego dodawać pozycji do przedmiaru robót.

6.	Ceny jednostkowe i stawki określone przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym nie będą zmieniane w toku realizacji zamówienia.

7.	Cena całkowita ma być przedstawiona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Rozdział IX.

WAŻNE TERMINY:

1.	Termin realizacji zamówienia: 8 miesięcy od terminu przekazania placu budowy.

2.	Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, Koszykowa 26/28, wejście D, I piętro pok. 103 (sekretariat) do dnia 30.12.2009 r. do godziny 14:30.

3.	Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, Koszykowa 26/28, Sala Konferencyjna, wejście F, w dniu 30.12.2009 r. godz. 15:00.

4.	Termin związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

5.	Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

6.	W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

7.	O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą Zamawiający informuje niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty.

Rozdział X.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1.	Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest do upływu terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości 40 000,00 zł.

2.	Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1)	pieniądzu,

2)	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3)	gwarancjach bankowych,

4)	gwarancjach ubezpieczeniowych,

5)	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.)

3.	Wadium wnoszone w formie pieniężnej, należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, Warszawa ul. Koszykowa 26/28 PKO S.A. 72 1240 6247 1111 0000 4975 9989  z  dopiskiem „Wadium  w  przetargu  nieograniczonym Spr. GOSP. 216-1-09„

4.	Wniesienie wadium w formie pieniężnej – przelewem, jest skuteczne z chwilą uznania rachunku Zamawiającego kwotą wadium, najpóźniej w  terminie, o którym mowa w pkt 1.

5.	Wadium w formie innej niż pieniężna ma być wniesione, najpóźniej w  terminie, o którym mowa w pkt 1, dokument w formie oryginału lub potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii należy zdeponować u Głównej Księgowej Zamawiającego, Warszawa ul. Koszykowa 26/28, wejście D parter, w godzinach 10:00 – 14:00.

6.	Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy pzp

7.	W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, ma ona być co najmniej gwarancją bezwarunkową, nieodwołalną, płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, powinna być ona sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać co najmniej następujące elementy:

1)	nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), nazwę beneficjenta (Zamawiającego), nazwę gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich  siedzib

2)	określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją

3)	kwotę gwarancji

4)	termin ważności gwarancji

5)	zobowiązanie gwaranta do: ,,zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:

a)	odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie

b)	nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

9.	Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy:

1)	który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert

2)	który został wykluczony z postępowania

3)	którego oferta została odrzucona

10.	Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie pkt 9.2) i 9.3) jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność wykluczenia Wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

11.	Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

12.	Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w Rozdziale V pkt 6 niniejszej SIWZ, nie złożył brakujących/zawierających błędy dokumentów lub oświadczeń lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

13.	Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

1)	odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

2)	 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3)	zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

14.	W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (kilka podmiotów), wadium w formie pieniężnej może być wniesione przez dowolny podmiot. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie (gwarancja, poręczenie) w dokumencie wadialnym powinno być wyraźnie wskazane, w imieniu jakich podmiotów i w jakim postępowaniu wadium jest wnoszone.

Rozdział XI.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.	Wykonawca, którego oferta została wybrana do realizacji zamówienia zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania  umowy w wysokości 8% ceny ofertowej brutto.

2.	Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy a także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

3.	Zabezpieczenie może być wniesione wg wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

1)	pieniądzu,

2)	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

3)	gwarancjach bankowych,

4)	gwarancjach ubezpieczeniowych,

5)	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824).

4.	Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia:

1)	w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

2)	przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa 
lub    jednostkę samorządu terytorialnego,

3)	przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

5.	W przypadku składania przez Wykonawcę  zabezpieczenia w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

1)	nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), nazwę beneficjenta (Zamawiającego), nazwę gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib

2)	określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją

3)	kwotę gwarancji

4)	termin ważności gwarancji

5)	zobowiązanie gwaranta do: ,,nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zawierające oświadczenie, iż Wykonawca:

a)	 nie wykonał przedmiotu zamówienia w terminie wynikającym z umowy

b)	wykonał nienależycie zobowiązania wynikające z umowy

6.	Z chwilą zaistnienia przynajmniej jednego z przypadków wymienionych w pkt 5.5), Zamawiający wystąpi do gwaranta z pisemnym żądaniem zapłacenia kwoty, stanowiącej zabezpieczenie wykonania umowy. Gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub wykonania czynności jak również przedłożenia dodatkowych dokumentów, oprócz:

1)	wykazu niewykonanych lub wykonanych z nienależytą starannością elementów, wchodzących w skład przedmiotu umowy

2)	kopii pisma wzywającego Wykonawcę do należytego wykonania przedmiotu umowy

3)	pisma Zamawiającego oświadczającego, że pomimo skierowanych do Wykonawcy pism, nie wykonał on należycie przedmiotu umowy

7.	Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, Warszawa ul. Koszykowa 26/28 PKO S.A. 72 1240 6247 1111 0000 4975 9989 z  dopiskiem „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Spr. GOSP. 216-01-09„

8.	W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

9.	Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

10.	W trakcie realizacji  umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 3 niniejszego Rozdziału SIWZ.

11.	Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

11.	Zabezpieczenie, za zgodą Zamawiającego, może być tworzone przez potrącenia z należności za częściowo wykonane usługi. W takim przypadku:

1)	w dniu zawarcia umowy Wykonawca jest obowiązany wnieść co najmniej 30 % kwoty zabezpieczenia.

2)	pozostałą część zabezpieczenia Zamawiający wpłaca na rachunek bankowy w postaci kwot potrącanych z kolejnych faktur w tym samym dniu, w którym dokonuje zapłaty każdej faktury

3)	wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia nie może nastąpić później niż do połowy okresu, na który została zawarta Umowa

12.	Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w sposób następujący:

1)	70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych, po od dnia wykonania zamówienia i uznaniu przez Zamawiającego zamówienia za należycie wykonane.

2)	30% wartości zabezpieczenia nie później niż w 15 (piętnastym) dniu upływie okresu gwarancji jakości dla robót budowlanych

13.	W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (kilka podmiotów), zabezpieczenie w formie pieniężnej może być wniesione przez dowolny podmiot. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie (gwarancja, poręczenie) w dokumencie powinno być wyraźnie wskazane, w imieniu jakich podmiotów i w jakim postępowaniu zabezpieczenie jest wnoszone.

Rozdział XII.

INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT.

1.	Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne.

2.	Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców a także informacje dotyczące ceny ofert.

3.	W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji, o których mowa w pkt 1 i pkt 2. Zamawiający prześle niezwłocznie te informacje.

4.	Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, o których mowa w art. 24 Ustawy Pzp, ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

5.	W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści, za wyjątkiem dopuszczonych Ustawą Pzp w art. 87 ust. 2 poprawek omyłek.

6.	Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwraca się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

7.	Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1)	jest niezgodna z ustawą;

2)	jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem omyłek podlegających poprawieniu, zgodnie z art. 87 ust. 2 Ustawy Pzp,

3)	jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

4)	zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

5)	została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

6)	zawiera błędy w obliczeniu ceny;

7)	Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy Pzp

8)	jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

8.	Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

1)	wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru

2)	nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację

3)	Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne

4)	Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne

9.	Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamieszcza informacje, o których mowa w ppkt 8.1) i 8.2) również na stronie internetowej i w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

Rozdział XIII.

OCENA OFERT WEDŁUG KRYTERIÓW.

1.	Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego, oceniając ofertę według jedynego kryterium:  cena oferty– 100%

Sposób dokonywania oceny wg wzoru ;

Pc = Cn : Cb x 100 x 100% gdzie:

Pc – punkty uzyskane w kryterium cena

Cn - cena najniższa,

Cb - cena badanej oferty

100 – stała

100 % – waga kryterium

2.	Za najkorzystniejszą uznana zostanie przez Zamawiającego oferta, która otrzyma największą liczbę punktów Pc, wyliczonych wg podanego wyżej wzoru.

Rozdział XIV.

POPRAWIANIE OMYŁEK W OFERCIE

1.	Zamawiający poprawia w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

2.	Oczywiste omyłki pisarskie, to bezsporne, niebudzące wątpliwości omyłki, zauważalne na pierwszy rzut oka np. mylna pisownia wyrazu, błąd gramatyczny itp.). Oczywistość omyłki pisarskiej wynika z natury samej omyłki albo z porównania zaistniałego błędu z innymi okolicznościami sprawy.

3.	Oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny to widoczne, niezamierzone błędy rachunkowe które polegają na uzyskaniu nieprawidłowego wyniku działania arytmetycznego, a w szczególności błędne zsumowanie lub odjęcie poszczególnych pozycji. W przypadku poprawiania oczywistych omyłek rachunkowych, związanych z obliczeniem podatku od towarów i usług (VAT) oraz z sumowaniem kwoty podatku i ceny netto, Zamawiający dokona poprawek pod warunkiem, że przyjęto prawidłową stawkę VAT. Popełniona omyłka rachunkowa, która została stwierdzona samodzielnie przez Zamawiającego może zostać uznana za mającą charakter oczywisty, gdy jest bezsporna i możliwa do poprawienia bez konieczności odwoływania się do innych dokumentów oferty/postępowania lub uzyskiwania wyjaśnień Wykonawcy.

4.	O dokonanych poprawkach innych omyłek polegających na niezgodności oferty z SIWZ, Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Rozdział XV.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

1.	Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach gdy:

1)	nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

2)	cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

3)	zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;

4)	wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

5)	postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

3. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

Rozdział XVI.

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA-PODPISANIE UMOWY

1.	Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza.

2.	Umowa zostanie podpisana w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

3.	Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu podanego w pkt 2, jeżeli w przedmiotowym postępowaniu została złożona tylko jedna oferta.

4.	Zobowiązania Wykonawcy związane z umową zostały określone w PROJEKCIE UMOWY, stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.

5.	Zamawiający dopuszcza dokonanie następujących zmian postanowień zawartej umowy :

1)	zmiany osoby/osób przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia, Kierownika Budowy, Kierownika Robót, Inspektora Nadzoru, w sytuacji uzasadnionej konieczności takiej zmiany, przy czym kandydat na stanowisko Kierownika Budowy lub Robót powinien uzyskać akceptację Zamawiającego ze względu na spełnienie wymogów bezpieczeństwa i uprawnień, wynikających z przepisów Prawa budowlanego, niezbędnych do wykonywania powierzonej funkcji

2)	przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy o czas niezbędny do jej wykonywania w sposób należyty, spowodowane:

a)	opóźnieniem w przekazaniu przez Zamawiającego terenu budowy

b)	zmianą lub niedotrzymaniem przez Zamawiającego terminów dokonania odbiorów częściowych i odbioru końcowego

c)	szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych

d)	działania tzw. siły wyższej

e)	uzasadnionego protokółem konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w SIWZ, których wykonanie jest niezbędne do realizacji zamówienia podstawowego, będącego przedmiotem umowy

f)	uzasadnionego protokółem konieczności wykonania zamówień uzupełniających, zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 6) ustawy Pzp.

g)	zmianą obowiązującej stawki VAT;

§	 jeżeli ta zmiana spowoduje zwiększenie kosztów realizacji umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą  różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę

§	jeżeli ta zmiana spowoduje zmniejszenie kosztów realizacji umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą  różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia przez Wykonawcę

6.	Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są oni do dostarczenia przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

7.	Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

8.	W przypadku powierzenia części robót podwykonawcom, umowę/y zawarte z podwykonawcami zawierającą/e zakres robót powierzonych podwykonawcom Wykonawca dostarczy w ciągu 7 dni od podpisania umowy.

9.	Wykonawca, którego oferta została wybrana, w terminie 14 dni od podpisania umowy przedłoży Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania (w układzie miesięcznym – w kwotach netto i brutto),  Harmonogram rzeczowo – finansowy wykonania zamówienia będzie stanowił dla Zamawiającego podstawę oceny przebiegu wykonania zamówienia przez Wykonawcę oraz podstawę zabezpieczenia środków na zapłatę określonego w harmonogramie wynagrodzenia Wykonawcy.

10.	 Wykonawca opracuje Harmonogram na podstawie kalkulacji wynagrodzenia, opisu przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej, zgodnie z posiadaną wiedzą i doświadczeniem, stosownie do obowiązujących przepisów, w uzgodnieniu z Zamawiającym, po uwzględnieniu jego uwag i sugestii związanych m.in. z funkcjonowaniem Biblioteki w czasie wykonywania robót.

11.	Harmonogram należy opracować w systemie miesięcznym, liczonym od dnia zawarcia umowy.

12.	Harmonogram powinien korespondować z zestawieniem wynagrodzenia oraz kalkulacją wynagrodzenia (kosztorysem ofertowym), zarówno w zakresie rzeczowym jak i finansowym..

13.	W Harmonogramie należy wymienić wszystkie obiekty, działy (rodzaje robót) oraz rozdziały (elementy scalone) kosztorysu ofertowego. Wykonawca powinien wykazać okresy realizacji wszystkich elementów zamówienia i ich wykonanie finansowe w poszczególnych okresach.

Rozdział XVII.

SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ

1.	Zamawiający postanawia, iż w niniejszym postępowaniu wszelkie informacje i zawiadomienia przekazywane będą za pomocą faksu, przy czym każda ze stron niezwłocznie, również faksem potwierdza fakt otrzymania danego pisma.

2.	Pytania,  zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu, będą uznane za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem wyznaczonego terminu.

3.	Wybrany przez Zamawiającego sposób przekazywania pytań, zawiadomień oraz informacji nie ogranicza konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Ustawie Pzp.

4.	Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ, w sposób wyżej podany.

5.	Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

6.	Zamawiający bez ujawniania źródła zapytania jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którzy zgłosili mu pobranie niniejszej SIWZ ze strony internetowej oraz umieszcza treść zapytania na tej stronie.

7.	W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść niniejszej SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację.

8.	Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którzy zgłosili mu pobranie SIWZ ze strony internetowej oraz umieszcza treść zapytania na tej stronie.

9.	Zamawiający przedłuża termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowo czas na wprowadzenie zmian w ofertach, a o przedłużeniu terminu Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców, którzy zgłosili mu pobranie SIWZ ze strony internetowej oraz umieszcza treść modyfikacji na tej stronie.

10.	Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest Koordynator zamówień publicznych:  Agnieszka Pytlak – tel. 022 537-41-43. Kontakt telefoniczny nie obejmuje udzielania wyjaśnień do treści SIWZ.

Rozdział XVIII.

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

1.	Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje prawo wniesienia protestu, co jest określone w Dziale VI ustawy Pzp, jako środek ochrony prawnej.

2.	Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień SIWZ, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie Ustawy Pzp, można za pomocą faksu wnieść do Zamawiającego protest:

1)	dotyczący treści ogłoszenia i postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego

2)	wobec czynności, w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

3.	Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

4.	Protest przekazany za pomocą faksu, będzie uznany za złożony w terminie, jeżeli jego treść dotrze do Zamawiającego przed upływem terminu wyznaczonego na jego wniesienie.

5.	Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

6.	Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust.6 Ustawy Pzp.

7.	Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

8.	Kopię wniesionego protestu Zamawiający niezwłocznie przekazuje Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli protest dotyczy ogłoszenia lub postanowień SIWZ, kopię protestu zamieszcza również na stronie internetowej, na której jest udostępniana SIWZ, wzywając Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

9.	Zamawiający rozstrzyga jednocześnie, w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu, wszystkie protesty dotyczące:

1)	treści ogłoszenia,

2)	postanowień SIWZ

3)	wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty

10.	Protest inny niż wymieniony w pkt 9 Zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia.

11.	Rozstrzygnięcie protestu wraz z jego uzasadnieniem Zamawiający przekazuje jednocześnie podmiotowi, który wniósł protest, oraz Wykonawcom, którzy przyłączyli się do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu. Jeżeli protest dotyczył treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ, rozstrzygnięcie Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej.

12.	Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie, jeżeli protest dotyczył:

1)	opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

2)	wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu

3)	odrzucenia oferty

13.	Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię odwołania Zamawiającemu.

14.	Kopię odwołania Zamawiający przekazuje jednocześnie wszystkim uczestnikom postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, nie później jednak niż w terminie 2 dni od dnia jej otrzymania, wzywając ich do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym.

15.	Uczestnik postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego najpóźniej do czasu otwarcia posiedzenia składu orzekającego Izby, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i stronę, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Urzędu, przekazując jego kopię Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

16.	Krajowa Izba Odwoławcza rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Urzędu. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Michał Strąk

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

.....................................,dnia............................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

…………………………………………..

(nazwa  i adres Wykonawcy)

nr telefonu ........................................................

nr  faksu  ...........................................................

NIP ……………………………………………

Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy –

Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego

00-950 Warszawa ul. Koszykowa 26/28

NIP 526 12 87 150

FORMULARZ OFERTOWY

Niniejszym składam/my Ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: wykonanie przejazdu bramowego oraz wykonanie nadbudowy nad istniejącą trafostacją z przeznaczeniem na  magazyn zbiorów bibliotecznych.

1.	Oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  za całkowitym, kosztorysowym wynagrodzeniem w kwocie:

......................................zł netto +..................% podatku VAT, co daje kwotę.............................................zł brutto.

(słownie:.....................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................złotych brutto)

2.	Oświadczam/my, że podane wynagrodzenie uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

3.	Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i wszystkimi jej załącznikami, w tym PROJEKTEM  UMOWY i uznajemy się za związanych  określonymi  w niej wymaganiami, terminami  i zasadami postępowania

4.	Prace objęte zamówieniem zamierzam/my wykonać sami / zamierzamy zlecić podwykonawcom wymienionym w załączniku nr ..........do niniejszej Oferty, w zakresie tam podanym.*

5.	Na wykonane roboty budowlano-montażowe, będące przedmiotem zamówienia udzielamy 60 miesięcznej gwarancji,  na dostarczone i zamontowane materiały 36 miesięcy.

6.	W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, gdy dotychczasowe ubezpieczenie OC wygasa po terminie składania ofert, zobowiązuję/my się, nie później niż w dniu podpisania umowy, przedłożyć Zamawiającemu dokument odnowionego ubezpieczenia.

7.	Wymagane wadium zabezpieczające ofertę w kwocie 40 000 zł zostało wniesione w terminie, w formie………………………………………………………………………………………………………….

8.	Zobowiązuję/emy się wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 8% ceny całkowitej podanej w ofercie, najpóźniej w dniu podpisania umowy.

9.	Oświadczam/my, że Oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.* /Oświadczam/my, że Oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach ..............................................................................

10.	Załącznikami do niniejszego Formularza Ofertowego są:

1)	……………………………………………………………………………………………………………….

2)	……………………………………………………………………………………………………………….

3)	……………………………………………………………………………………………………………….

4)	……………………………………………………………………………………………………………….

5)	……………………………………………………………………………………………………………….

6)	……………………………………………………………………………………………………………….

7)	……………………………………………………………………………………………………………….

8)	……………………………………………………………………………………………………………….

9)	……………………………………………………………………………………………………………….

10)	……………………………………………………………………………………………………………….

11)	……………………………………………………………………………………………………………….

12)	……………………………………………………………………………………………………………….

13)	……………………………………………………………………………………………………………….

14)	……………………………………………………………………………………………………………….

15)	……………………………………………………………………………………………………………….

16)	……………………………………………………………………………………………………………….

17)	……………………………………………………………………………………………………………….

18)	……………………………………………………………………………………………………………….

19)	……………………………………………………………………………………………………………….

20)	……………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………….

Podpis osoby/osób upoważnionej/nych

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

w oparciu o art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych,

( t.j. Dz.U. 2007 Nr 223, poz. 1655 ze zm.)

.....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... /nazwa (firma) i adres Wykonawcy/

Niniejszym oświadczam/my, że spełniam/my warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

wykonanie przejazdu bramowego oraz wykonanie nadbudowy nad istniejącą trafostacją z przeznaczeniem na  magazyn zbiorów bibliotecznych

co oznacza, że.:

1.	Posiadam/my wymagane przepisami prawa uprawnienia do wykonywania czynności objętych niniejszym zamówieniem, co potwierdzają stosowne dokumenty załączone do Oferty.

2.	Posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie do realizacji zamówienia co potwierdzają dołączone do Oferty:

­	Wykaz zawierający informacje o zrealizowaniu w wymaganym czasie co najmniej 2 robót budowlanych, polegających na budowie/rozbudowie obiektu/ów użyteczności publicznej, o wartości minimum 2 000 000 zł netto dla każdej roboty budowlanej, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ

­	dokumenty potwierdzające wykonanie wymienionych usług z należytą starannością

3.	Dysponuję/my osobami mogącymi pełnić funkcję

­	Kierownika budowy

­	Kierowników robót w każdej z wymaganych w SIWZ specjalności, przy czym każda z tych osób legitymuje się wymaganymi uprawnieniami i doświadczeniem, co potwierdzają załączone do Oferty właściwe dokumenty

6.	Przedstawiam/my pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia *

7.	Znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, co potwierdzają załączone do Oferty właściwe dokumenty, potwierdzające spełnianie stawianego w SIWZ warunku.

* skreślić w przypadku niestosowania

…………………………………………..

podpis osoby /osób/ upoważnionej/ych

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU

zgodnie z art.24 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych,

( t.j. Dz.U. 2007 Nr 223, poz. 1655 ze zm.),

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................/nazwa (firma) i adres Wykonawcy/

Niniejszym oświadczam/my, że nie podlegam/my wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest:

wykonanie przejazdu bramowego oraz wykonanie nadbudowy nad istniejącą trafostacją z przeznaczeniem na  magazyn zbiorów bibliotecznych

Niniejsze Oświadczenie składam/my mając wiedzę, że przywołany wcześniej art. 24 w ust. 1 i ust. 2 Ustawy Pzp stanowi:

1.	Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1)	wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania

2)	wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

3)	wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4)	osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5)	spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6)	spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7)	spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8)	osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9)	podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10)	 wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.

2.	Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1)	wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

2)	złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

3)	nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3;

4)	nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

__________________________

podpis osoby /osób/ upoważnionej/ych

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

..............................................................

/nazwa (firma) i adres Wykonawcy/

WYKAZ OSÓB

PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Oświadczam/my, że w realizacji przedmiotowego zamówienia uczestniczyć będą niżej wymienione osoby:

| Powierzone stanowisko | Imię i nazwisko |
| --- | --- |
| Kierownik budowy | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. |
| Kierownik robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. |
| Kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. |
| Kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. |
| Kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń | ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. |

szczegółowe informacje o osobach wymienionych powyżej, zawierają załączniki do niniejszego wykazu 4a do 4e

__________________________

podpis osoby /osób/ upoważnionej

ZAŁĄCZNIK NR  4a  DO SIWZ

..............................................................

/nazwa (firma) i adres Wykonawcy/

Kierownik budowy:

Nazwisko: ……………………………………………………...................................................

Imię: …………………………………………………………...................................................

Wykształcenie:………………………………………………....................................................

Posiadane uprawnienia:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Doświadczenie:

| nazwa realizowanego zamówienia | zakres wykonywanych czynności, pełnione stanowisko | czas realizacji (należy podać daty) | miejsce wykonania zamówienia | nazwa zamawiającego udzielającego zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | od | do |  |  |

_________________________

podpis osoby /osób/ upoważnionej

ZAŁĄCZNIK NR  4b  DO SIWZ

..............................................................

/nazwa (firma) i adres Wykonawcy/

Kierownik robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń

Nazwisko: …………………………………………………….............................................................

Imię: ………………………………………….…………………........................................................

Posiadane uprawnienia:

......................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Doświadczenie:

| nazwa realizowanego zamówienia | zakres wykonywanych czynności, pełnione stanowisko | czas realizacji (należy podać daty) | miejsce wykonania zamówienia | nazwa zamawiającego udzielającego zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | od | do |  |  |

__________________________

podpis osoby /osób/ upoważnionej

ZAŁĄCZNIK NR  4c  DO SIWZ

..............................................................

/nazwa (firma) i adres Wykonawcy/

Kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń

Nazwisko: …………………………………………………….............................................................

Imię: …………………………………………………………..............................................................

Posiadane uprawnienia:

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Doświadczenie:

| nazwa realizowanego zamówienia | zakres wykonywanych czynności, pełnione stanowisko | czas realizacji (należy podać daty) | miejsce wykonania zamówienia | nazwa zamawiającego udzielającego zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | od | do |  |  |

__________________________

podpis osoby /osób/ upoważnionej

ZAŁĄCZNIK NR  4d  DO SIWZ

..............................................................

/nazwa (firma) i adres Wykonawcy/

Kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń

Nazwisko: …………………………………………………….............................................................

Imię: …………………………………………………………..............................................................

Posiadane uprawnienia:

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Doświadczenie:

| nazwa realizowanego zamówienia | zakres wykonywanych czynności, pełnione stanowisko | czas realizacji (należy podać daty) | miejsce wykonania zamówienia | nazwa zamawiającego udzielającego zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | od | do |  |  |

_________________________

podpis osoby /osób/ upoważnionej

ZAŁĄCZNIK NR  4e  DO SIWZ

..............................................................

/nazwa (firma) i adres Wykonawcy/

Kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie telekomunikacyjnym bez ograniczeń

Nazwisko: ……………………………………………………............................................................

Imię: ………………………………………………………….............................................................

Posiadane uprawnienia:

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Doświadczenie:

| nazwa realizowanego zamówienia | zakres wykonywanych czynności, pełnione stanowisko | czas realizacji (należy podać daty) | miejsce wykonania zamówienia | nazwa zamawiającego udzielającego zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | od | do |  |  |

__________________________

podpis osoby upoważnionej

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

................................................................

/nazwa (firma) i adres Wykonawcy/

WYKAZ  WYKONANYCH  ZAMÓWIEŃ

Przedstawiam/my Wykaz zawierający informacje o zrealizowaniu w wymaganym czasie co najmniej 2 robót budowlanych, polegających na budowie/rozbudowie obiektu/ów użyteczności publicznej lub budynków mieszkalnych  o wartości każdej roboty minimum 2 000 000 zł netto.

| l. p. | rodzaj zamówienia | wartość brutto udzielonego zamówienia | czas realizacji (należy podać pełne daty) | nazwa i adres Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | początek | koniec |  |

__________________________

podpis osoby /osób/ upoważnionej/ych

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ

PODWYKONAWSTWO

| Zakres robót, które będą zlecone podwykonawcom | Procentowy udział wartości robót zleconych podwykonawcom |
| --- | --- |

.........................................................

podpis osoby /osób/ upoważnionej

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ

PROJEKT UMOWY

Dnia   w Warszawie, w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego z art.39, na  podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. 2007 Nr 223, poz. 1655 ze zm. ), pomiędzy

Biblioteką Publiczną m.st. Warszawy-Biblioteką Główną Województwa Mazowieckiego z siedzibą w Warszawie ul. Koszykowa 26/28, NIP 526 12 87 150, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:

Dyrektora Biblioteki - Michała Strąka

z jednej strony,

a

……………………………. z siedzibą w ……………………………… NIP: ……………….

reprezentowanym przez

………………………………………………

zwanym w dalszym ciągu umowy Wykonawcą, z drugiej strony, została zawarta umowa treści następującej:

§ 1

1.	Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie przejazdu bramowego oraz wykonaniu nadbudowy nad istniejącą trafostacją z przeznaczeniem na  magazyn zbiorów bibliotecznych

2.	Roboty budowlane będące przedmiotem Umowy, wykonane zostaną zgodnie z:

1)	 dokumentacją projektową, przedmiarami robót oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, przekazanymi przez Zamawiającego w ramach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),

2)	opisem przedmiotu zamówienia  zawartym w SIWZ

3)	Ofertą Wykonawcy

4)	Harmonogramem rzeczowo-finansowym

5)	powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 7 lipca  1994 r.  Prawo  budowlane

(  Dz. U. 2006, Nr 156 poz.1118 ze zm.)

3.	Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową, przedmiarami robót oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, przekazanymi przez Zamawiającego w ramach SIWZ i uznaje je za podstawę realizacji przedmiotu niniejszej Umowy.

§2

1.	Termin realizacji robót: 8 miesięcy od dnia wejścia na teren robót.

2.	Wprowadzenie Wykonawcy na teren robót nastąpi w ciągu 30 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy.

§3

1.	Wykonawca w terminie 14 dni od podpisania Umowy przedłoży Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania (w układzie miesięcznym – w kwotach netto i brutto), zwanym w dalszej części Umowy Harmonogramem.

2.	Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego i będzie stanowić załącznik do niniejszej Umowy.

2.	 Jeżeli w toku realizacji przedmiotu Umowy zajdzie konieczność zmiany Harmonogramu, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji jego uaktualnioną wersję wraz z uzasadnieniem konieczności wprowadzenia zmian.

3.	Wszelkie zmiany Harmonogramu muszą być dokonywane w formie pisemnej.

§4

1.	Poza innymi, wynikającymi z treści niniejszej Umowie, do obowiązków Zamawiającego należy:

1)	wprowadzenie Wykonawcy w wyznaczonym terminie na teren prowadzenia robót

2)	dostarczenie pozwolenia na  budowę;

3)	przekazanie dziennika budowy;

4)	udostępnienie Wykonawcy poboru wody i energii elektrycznej;

5)	zapewnienie nadzoru inwestorskiego dla każdej z branż i nadzoru autorskiego;

6)	dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających częściowemu zakryciu, odbiorów częściowych , końcowego i pogwarancyjnego

2.	Zamawiający udostępni Wykonawcy teren  przeznaczony  na  zaplecze  robót oraz zapewni dostępność energii elektrycznej i wody, przy czym pomiar poboru wymienionych mediów i rozliczenie za ich zużycie przez cały okres realizacji robót, tj. od przejęcia placu budowy do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, należeć będzie do Wykonawcy.

3.	Poza innymi, wynikającymi z treści niniejszej Umowie, do obowiązków Wykonawcy należy:

1)	zagospodarowanie i urządzenie placu budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb własnych – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2)	zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na placu budowy,

3)	utrzymanie porządku na placu budowy w czasie realizacji inwestycji,  przestrzeganie przepisów bhp i p.poż  na terenie objętym  budową

4)	oznaczenie zgodnie z obowiązującymi przepisami placu budowy (odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, wygrodzenie stref niebezpiecznych).

5)	przeprowadzenie na własny koszt prób i sprawdzeń wszystkich instalacji

6)	uzyskanie na własny koszt zgody na zajęcie dróg i chodników wraz wykonaniem wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu

7)	skuteczne zgłoszenie Zamawiającemu robót ulegających zakryciu lub zanikających

8)	umożliwić w każdym czasie wstęp na teren robót i dostęp do dokumentów Zamawiającemu i osobom uprawnionym do kontroli na podstawie ustawy z dnia 7 lipca  1994 r. Prawo  budowlane (Dz. U. 2003, Nr 207, poz. 2016 ze zm.) w celu przeprowadzenia kontroli placu budowy, postępu realizowanych robót, wbudowanych materiałów oraz innych okoliczności dotyczących realizacji przedmiotu umowy.

9)	usunięcie wszelkich urządzeń tymczasowych zaplecza itp. po zakończeniu robót poza plac budowy

10)	wyrównanie i uporządkowanie terenu po zakończeniu robót,

11)	odtworzenie ewentualnie uszkodzonych nawierzchni lub obiektów sąsiadujących.

12)	 udokumentowanie Zamawiającemu sposobu gospodarowania odpadami budowlanymi ( ziemia, gruz budowlany itp.)

13)	informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych w terminie dni 7 od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

14)	zgłoszenie Zamawiającemu gotowości odbiorów

§ 5

1.	Z ramienia Zamawiającego obowiązki Inspektorów Nadzoru pełnić będą:

1)	.................................. posiadający uprawnienia budowlane w specjalności i zakresie konstrukcyjno – budowlanym bez ograniczeń nr ................................. z dnia .................. wydane przez ............................................................,

2)	.................................. – posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych bez ograniczeń nr ................................. z dnia .................. wydane przez ............................................................,

3)	.................................. – posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz urządzeń elektroenergetycznych bez ograniczeń nr ................................. dnia .................. wydane przez ............................................................,

4)	.................................. – posiadający uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń nr ................................. dnia .................. wydane przez ............................................................,

2.	Przedstawicielem Zamawiającego, nadzorującym pracę Inspektorów Nadzoru i upoważnionym do kontaktów z Wykonawcą będzie…………………..

3.	Z ramienia Wykonawcy obowiązki Kierowników Robót pełnić będą:

1)	.................................. posiadający uprawnienia budowlane w specjalności i zakresie konstrukcyjno – budowlanym bez ograniczeń nr ................................. z dnia .................. wydane przez ............................................................,

2)	.................................. – posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych bez ograniczeń nr ................................. z dnia .................. wydane przez ............................................................,

3)	.................................. – posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz urządzeń elektroenergetycznych bez ograniczeń nr ................................. dnia .................. wydane przez ............................................................,

4)	.................................. – posiadający uprawnienia budowlane w specjalności w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń nr ................................. dnia .................. wydane przez ................

4.	Obowiązki Kierownika Budowy pełnić będzie……………….posiadający uprawnienia budowlane w specjalności i zakresie konstrukcyjno – budowlanym bez ograniczeń nr ................................. dnia .................. wydane przez ............................................................,

5.	Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego, Kierownicy Robót oraz Kierownik Budowy działają w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).

6.	Ewentualna zmiana osoby pełniącej obowiązek Kierownika Budowy, Kierownika Robót lub Inspektora Nadzoru, może nastąpić w drodze aneksu do umowy. Kandydat powinien uzyskać akceptację Zamawiającego ze względu na spełnienie wymogów bezpieczeństwa i uprawnień, wynikających z przepisów Prawa budowlanego, niezbędnych do wykonywania powierzonej funkcji.

§ 6

1.	Przez cały okres realizacji niniejszej Umowy Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia, o którym mowa w §1 niniejszej Umowy, na kwotę minimum 1 000 000 złotych.

2.	W przypadku upływu w czasie realizacji zamówienia, terminu ważności dokumentu ubezpieczenia OC, Wykonawca zobowiązuje się, że będzie odnawiać polisę na tą samą kwotę, na czas obejmujący wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy i przedłoży Zamawiającemu dokument odnowionego ubezpieczenia w terminie 3 dni kalendarzowych od daty jego zawarcia.

§ 7

1.	Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej Umowy przy zastosowaniu materiałów, które powinny odpowiadać co do jakości wymogom  wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy  Prawo Budowlane oraz  wymaganiom SIWZ.

2.	Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych wyrobów budowlanych dokument potwierdzający dopuszczenie wyrobu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

3.	Zamawiający zastrzega sobie możliwość zatwierdzania specyfikacji materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń do wbudowania oraz kontroli dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, atestów, itp.

4.	Zamawiający może zażądać wykonania badań w celu sprawdzenia jakości wykonanych  robót lub materiałów i urządzeń wbudowanych (dostarczonych) zlecając je specjalistycznej jednostce lub cedując obowiązek ich przeprowadzenia na Wykonawcę.

5.	Kosztami badań, o których mowa w pkt 4  obciążony jest:

1)	Wykonawca, w przypadku, gdy w rezultacie przeprowadzonych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z niniejszą Umową lub obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa

2)	Zamawiający, gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z niniejszą Umową lub obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa

§ 8

1.	W przypadku powierzenia części robót podwykonawcom, zakres robót powierzonych podwykonawcom określony jest w stosownym załączniku do Oferty Wykonawcy oraz w umowach zawartych z podwykonawcami, które Wykonawca dostarczy w ciągu 7 dni od podpisania niniejszej Umowy, a które będą stanowić załącznik do Umowy.

2.	Umowa z podwykonawcą musi określać:

1)	zakres robót powierzonych podwykonawcy,

2)	kwotę wynagrodzenia za dany zakres robót, przy czym kwota ta nie może być wyższa niż wartość tego zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy,

3)	termin wykonania zakresu robót powierzonych podwykonawcy

3.	Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień Umowy, a za działania podwykonawców będzie odpowiadał jak za własne

4.	Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy jak również możliwość skorzystania przez Wykonawcę z dalszych podwykonawców, uprzednio nie wskazanych przez Wykonawcę, może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego

5.	Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy przedstawienia w terminie 7 dni od wystawienia faktury, pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury, o dokonaniu zapłaty wynagrodzenia na rzecz tego podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne podwykonawcy z tej faktury. Za dokonane płatności przyjmuje się datę uznania rachunku podwykonawcy.

6.	W przypadku niedostarczenia potwierdzenia o którym mowa w pkt 5 Zamawiający może zatrzymać z kolejnej należności Wykonawcy kwotę w wysokości równej należności podwykonawcy do czasu otrzymania tego potwierdzenia lub do momentu przedstawienia roszczeń, które mogą być skierowane wobec Zamawiającego w trybie art. 647 §5 Kodeksu cywilnego

7.	Ustalenia pkt 5 i 6 stosuje się odpowiednio do umów podwykonawców z kolejnymi podwykonawcami.

8.	Wykonawca zapewni w umowach z podwykonawcami ustalenie takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady  Wykonawcy wobec Zamawiającego.

§ 9

1.	Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 8% ceny ofertowej brutto, w kwocie......….………......... zł.

2.	Zabezpieczenie wniesione zostało w formie…………………………………………………………..

3.	Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy a także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

4.	Strony ustalają zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sposób następujący:

1)	70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ostatecznego, bezusterkowego  odbioru całości robót, będących przedmiotem niniejszej Umowy

2)	30% wartości zabezpieczenia nie później niż w 15 (piętnastym) dniu po upływie okresu rękojmi i gwarancji jakości

§10

1.	Wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy na podstawie oferty Wykonawcy wynosi netto ............ zł + VAT ............ zł, brutto ..................... zł /słownie:.............................................../.

2.	Powyższe wynagrodzenie obliczone jest na podstawie szczegółowego kosztorysu ofertowego, będącego załącznikiem  do oferty Wykonawcy i obejmuje wszelkie koszty, związane z realizacją przedmiotu Umowy, włącznie z kosztami własnymi Wykonawcy, jak również jego podwykonawców.

3.	Rozliczenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy za realizację przedmiotu Umowy odbywać się będzie zgodnie z Harmonogramem fakturami przejściowymi, po zakończeniu każdego miesiąca realizacji, w oparciu o kosztorysy powykonawcze i protokoły częściowego odbioru robót objętych fakturą,.

4.	Wartość faktur przejściowych za dany miesiąc rozliczeniowy nie może przekroczyć wielkości planowanych nakładów na ten miesiąc ujętych w Harmonogramie.

5.	Faktury przejściowe za dany miesiąc wraz z protokołem odbioru robót, będą wystawiane i dostarczane Zamawiającemu do 7 dnia następnego miesiąca.

6.	Termin płatności faktur przejściowych wynosi 30 dni, licząc od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego

7.	Podstawą do wystawienia faktury przejściowej będzie obustronnie podpisany protokół stwierdzający wykonanie przez Wykonawcę rzeczowego zakresu robót w danym etapie.

8.	Suma faktur przejściowych za rzeczywiście wykonane i odebrane roboty nie może przekroczyć 80% wynagrodzenia umownego brutto.

9.	Ostateczne rozliczenie nastąpi fakturą końcową po zakończeniu robót oraz ich protokolarnym odbiorze. Faktura wystawiona zostanie po rozliczeniu robót dokonanym na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robót (kosztorysem powykonawczym) z uwzględnieniem cen jednostkowych i czynników cenotwórczych zawartych w kosztorysie ofertowym oraz po bezusterkowym protokole odbioru, sporządzonym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy .

10.	Termin płatności faktury końcowej wynosi 30 dni od dnia przekazania faktury Zamawiającemu.

11.	Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół końcowego odbioru robót.

12.	Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia rodzi po stronie Zamawiającego obowiązek zapłaty ustawowych odsetek

§11

1.	Zamawiający dopuszcza dokonanie następujących zmian postanowień zawartej umowy :

1)	zmiany osoby/osób przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia, Kierownika Budowy, Kierownika Robót, Inspektora Nadzoru, w sytuacji uzasadnionej konieczności takiej zmiany, przy czym kandydat na stanowisko Kierownika Budowy lub Robót powinien uzyskać akceptację Zamawiającego ze względu na spełnienie wymogów bezpieczeństwa i uprawnień, wynikających z przepisów Prawa budowlanego, niezbędnych do wykonywania powierzonej funkcji

2)	przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy o czas niezbędny do jej wykonywania w sposób należyty, spowodowane:

a)	opóźnieniem w przekazaniu przez Zamawiającego terenu budowy

b)	zmianą lub niedotrzymaniem przez Zamawiającego terminów dokonania odbiorów częściowych i odbioru końcowego

c)	szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych

d)	działania tzw. siły wyższej

e)	uzasadnionego protokółem konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w SIWZ, których wykonanie jest niezbędne do realizacji zamówienia podstawowego, będącego przedmiotem umowy

f)	uzasadnionego protokółem konieczności wykonania zamówień uzupełniających, zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 6) ustawy Pzp.

g)	zmianą obowiązującej stawki VAT;

·	 jeżeli ta zmiana spowoduje zwiększenie kosztów realizacji umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą  różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę

·	jeżeli ta zmiana spowoduje zmniejszenie kosztów realizacji umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą  różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia przez Wykonawcę

§12

1.	Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy zajdzie konieczność przeprowadzenia robót dodatkowych, które nie były przewidziane w przedmiarze robót będącym podstawą obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, a które są niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, zastosowanie będzie miał art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.	Roboty dodatkowe, o których mowa w  ust.1 wykonywane będą na podstawie „protokołu konieczności” potwierdzonego przez strony. Płatność będzie dokonywana na podstawie rzeczywiście wykonanych robót.

3.	Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień uzupełniających,  o których mowa w art.67 ust. 1 pkt 6) ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienia uzupełniające mogą dotyczyć wyłącznie zakresu zamówienia podstawowego i nie mogą przekraczać 20 % jego wartości.

4.	Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy zajdzie uzasadniona konieczność wykonania zamówień uzupełniających, o których mowa w pkt 3, podstawą przystąpienia Wykonawcy do realizacji zamówień uzupełniających jest zatwierdzony przez Zamawiającego „Protokół konieczności”.

5.	Wartość robót wykonanych w ramach zamówień uzupełniających ustalona będzie w oparciu o ceny jednostkowe zawarte w ofercie Wykonawcy.

6.	Roboty, które Wykonawca wykona bez porozumienia z Zamawiającym, odbiegając od postanowień Umowy, nie będą dodatkowo wynagradzane.

§ 13

1.	Strony ustalają, że obowiązywać będą następujące odbiory robót :

1)	odbiory robót zanikających i ulegających częściowemu zakryciu

2)	odbiory robót częściowych

3)	odbiór końcowy,

4)	odbiór pogwarancyjny.

2.	Odbiór robót zanikających i ulegających częściowemu zakryciu przeprowadzony będzie przy udziale przedstawiciela Zamawiającego w ciągu 3 dni roboczych od powiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru, z jednoczesnym wpisem do dziennika budowy..

3.	Odbiór robót częściowych przeprowadzony będzie przy udziale przedstawiciela Zamawiającego w ciągu 3 dni roboczych od powiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru z jednoczesnym wpisem do dziennika budowy.

4.	Odbiór końcowy przeprowadza Zamawiający w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia od Wykonawcy o zakończeniu całości robót, przeprowadzeniu prób i badań, oświadczeniu Kierownika Budowy o zakończeniu robót będących przedmiotem niniejszej Umowy z jednoczesnym wpisem do dziennika budowy

5.	Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektorów, przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektowa i STWiOR. W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu.

6.	Wykonawca do odbioru końcowego zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:

1)	oświadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu robót zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy

2)	PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

3)	Dziennik budowy – oryginał i kopię.

4)	Wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne)

5)	Atesty jakościowe wbudowanych materiałów.

6)	Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń.

7)	Sprawozdania techniczne z prób ruchowych.

8)	Protokóły prób i badań.

9)	Protokóły odbioru robót zanikających.

10)	Rozliczenie z demontażu.

11)	Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi.

12)	Wykaz przekazywanych kluczy.

13)	Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.

14)	Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego

5.	Z czynności odbioru sporządza się protokół odbioru końcowego przy udziale Zamawiającego, Inspektorów Nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela Wykonawcy.

6.	Strony mogą upoważnić do udziału w czynnościach odbioru odpowiedzialnych pracowników.

7.	Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, lub braku wymaganych dokumentów, Zamawiający może odmówić odbioru.

8.	Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.

9.	 W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin tego odbioru.

10.	Odbiór pogwarancyjny polegający na ocenie wykonywanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym, będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie  5.

11.	Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego, wykonane i zgłoszone pismem przez Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez komisję.

§14

1.	Wykonawca udziela gwarancji na wykonany przedmiot umowy, zgodnie ze złożoną ofertą na okres:

1)	60 miesięcy na roboty budowlano-montażowe

2)	36 miesięcy na dostarczone i zamontowane materiały

2.	Okres udzielonej gwarancji liczy się od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu Umowy.

3.	Termin okresu gwarancji ulega przedłużeniu o czas usuwania usterek/wad po terminie odbioru końcowego przedmiotu umowy.

4.	Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązuje się do usunięcia wad i usterek na własny koszt.

5.	O wykryciu wady/usterki  Zamawiający jest obowiązany zawiadomić Wykonawcę na piśmie, w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.

6.	Przybycie i rozpoczęcie czynności naprawczych ma nastąpić w ciągu 3 dni od momentu przyjęcia zgłoszenia od Zamawiającego.

7.	Usunięcie usterki/wady lub wykonanie naprawy gwarancyjnej ma nastąpić ciągu 14 dni roboczych od momentu rozpoczęcia czynności naprawczych lub w uzasadnionych przypadkach, w zależności od charakteru wady/ usterki w uzgodnionym przez strony terminie.

8.	W przypadku nie usunięcia usterek i wad przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego w terminie, Zamawiający może usunąć usterki i wady we własnym zakresie, a kosztami obciążyć Wykonawcę.

9.	Po usunięciu wad Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad i gotowości na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

10.	Na uzasadniony, pisemny wniosek Wykonawcy, złożony przed upływem terminu na usuniecie wad, Zamawiający może przedłużyć ten termin.

§15

1.	Strony ustalają następujące kary umowne naliczane od wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust.1Umowy:

1)	W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej :

-	za zwłokę w oddaniu objętych niniejszą umową robót w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ofertowego brutto za przedmiot umowy, za każdy dzień zwłoki, zgodnie z terminami podanymi w Harmonogramie

-	za  spowodowanie  przerwy w wykonywaniu robót lub  uniemożliwienie  realizacji   tych  robót  spowodowane  ze  swojej  winy, w wysokości 0,1% wynagrodzenia ofertowego brutto za każdy dzień takiej przeszkody, zgodnie z terminami podanymi w Harmonogramie

-	 za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady w wysokości 0,1% wynagrodzenia ofertowego brutto za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie tych wad.

2)	Niedotrzymanie przez Wykonawcę terminów wykonania przedmiotu umowy określonych w Harmonogramie realizacji zadania, nie będzie skutkowało naliczaniem przez Zamawiającego kar umownych jeżeli spowodowane będzie udokumentowaną przerwą w dostawie nośników energii bądź będzie skutkiem działania siły wyższej.

3)	Za odstąpienie od umowy  z przyczyn leżących po stronie  Wykonawcy, zapłaci on  karę umowną w wysokości 10% wartości ofertowej brutto przedmiotu zamówienia.

2.	Zamawiający płaci kary umowne :

1)	za opóźnienie w przekazaniu terenu budowy lub jego umówionej części oraz  uniemożliwienie rozpoczęcia lub spowodowaniu przerwy w wykonywaniu robót z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia lub przerwy.

2)	za opóźnienie w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony.

3)	z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia  brutto

3.	Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§16

1.	Strony niniejszej Umowy zobowiązują się do uczestnictwa w zebraniach, które dotyczyć będą przebiegu prac budowlanych.

2.	Zebrania organizowane będą  w odstępach dwutygodniowych, począwszy od dnia wejścia Wykonawcy na teren robót.

3.	Z ramienia Wykonawcy do uczestnictwa w zebraniach zobowiązana  będzie osoba pełniąca funkcję Kierownika Budowy oraz w razie konieczności, poszczególni Kierownicy Robót.

4.	Z ramienia Zamawiającego w zebraniach uczestniczyć będą: właściwy Inspektor Nadzoru lub w razie konieczności każdy z Inspektorów, osoba wyznaczona do kontaktów z Wykonawcą.

§ 17

1.	Zgodnie z art. 145 Ustawy Prawo zamówień publicznych, w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.

2.	Niezależnie od sytuacji unormowanej w art. 145 Pzp, Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego odstąpienia od Umowy:

1)	jeżeli Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu Umowy w wyznaczonym terminie przez okres kolejnych 7 dni, bez uzasadnionych przyczyn

2)	jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminów określonych w Harmonogramie, wykonuje swe umowne obowiązki bez należytej staranności, w sposób zakwestionowany przez Zamawiającego i gdy mimo dodatkowego wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonywaniu tych obowiązków w wyznaczonym terminie,

3)	jeżeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwał wykonywanie swoich obowiązków umownych i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni, a Wykonawca nie kontynuuje prac, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie

3.	Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury, mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktury, określonego w niniejszej Umowie

4.	Odstąpienie od Umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej przez złożenie oświadczenia drugiej stronie.

5.	 Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy jeżeli:

1)	Zamawiający nie wywiązuje się z zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 1miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej umowie.

2)	Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu  odbioru,

3)	Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

6.	Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

7.	W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają  następujące obowiązki szczegółowe:

1)	w terminie dni siedmiu od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale   Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na   dzień odstąpienia,

2)	Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony która odstąpiła od umowy,

3)	Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą   być  wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli  odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

4)	Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz   robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które  Wykonawca nie  odpowiada,

5)	Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy   urządzenie  zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

6)	Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie   odpowiada, obowiązany jest do:

a)	dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

b)	rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy  obiektów zaplecza urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

c)	przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 18

1.	 Strony podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów wynikających z realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, powstałych między nimi albo między Zamawiającym a podwykonawcami, na drodze bezpośrednich negocjacji.

2.	W ramach polubownego rozstrzygania sporu Wykonawca może wykorzystać drogę postępowania reklamacyjnego.

3.	Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego.

4.	Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

5.	Jeśli  Zamawiający i Wykonawca nie są w stanie polubownie rozstrzygnąć sporu, to każda ze stron może poddać spór rozstrzygnięciu  przez właściwy sąd powszechny.

§19

1.	Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej

2.	W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

3.	Umowę niniejszą sporządza się w 4 jednobrzmiących egz. po 2 egz. dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                WYKONAWCA

Załączniki do Umowy:

1.	Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2.	Oferta Wykonawcy

3.	Harmonogram rzeczowo-finansowy