ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ

OPIS  TECHNICZNY WYMAGANEGO  SPRZĘTU

ZADANIE I

| NAZWA | PARAMETRY | SZTUKI |
| --- | --- | --- |
| Zestaw komputerowy 1 | Typ: Komputer stacjonarny, w ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. Przeznaczenie: Aplikacje biurowe Procesor: Oferujący w teście PassMark CPU Mark średnią wydajność na poziomie min. 3800 Płyta główna: wyposażona w zintegrowany interfejs Gigabit Ethernet wspierający obsługę WoL, układ graficzny, interfejs HD audio oraz min. 4 zewnętrzne porty USB. Pamięć RAM: 2 x 1024 MB (łącznie 2048 MB), min. jeden wolny slot Dysk twardy: 500 GB, Serial ATA III, cache 16 MB, 7200 rpm Napęd optyczny: DVD+/-RW Czytnik kart pamięci: wbudowany, obsługa kart SD (SDHC), Memory Stick, Memory Stick Pro, Compact Flash Typ II, MMC Monitor: LCD TFT TN, przekątna 21,5”, rozdzielczość 1920x1080, złącza D-Sub, DVI-D, podświetlenie LED, regulacja ekranu w pionie, regulacja odchylenia ekranu, obrotowa podstawa, pivot, wbudowany system zarządzania kablami, czarna obudowa, antyodblaskowa powłoka ekranu, Kensington Slot lub równoważne zabezpieczenie, certyfikaty TCO 05, EPEAT Gold, Energy Star 5.0 Klawiatura: przewodowa USB, standardowa, angielska, czarna Mysz: przewodowa USB, optyczna, czarna Obudowa: Małogabarytowa lub SFF (maksymalna suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 85 cm, waga max. 8 kg) z obsługą kart PCI Express wyłącznie o niskim profilu, fabrycznie przystosowana do pracy w układzie pionowym i poziomym, niewymagająca narzędzi w celu otworzenia (wyklucza się użycie standardowych wkrętów lub śrub motylkowych), powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem diagnostycznym oraz umożliwiać zabezpieczenie fizyczne poprzez blokadę Kensington (lub równoważną) oraz kłódkę (oczko w obudowie do założenia kłódki). Złącza audio słuchawek, mikrofonu oraz min. 2 porty USB na przednim panelu, min. 2 zatoki (w tym 1 szt. 5,25” zewnętrzna (dopuszcza się zatoki typu slim) i 1 szt. 3,5” wewnętrzna), czarna. Zasilacz: Moc max. 240 W i efektywność min. 90% Bezpieczeństwo: Dedykowany układ zintegrowany z płytą główną służący do tworzenia i zarządzania kluczami szyfrowania generowanymi przez komputer. Zabezpieczenie to musi umożliwiać szyfrowanie poufnych dokumentów przechowywanych na dysku komputera przy użyciu klucza sprzętowego. Oprogramowanie: Microsoft Windows 7 Home Premium PL 64-bit SP1 preinstalowany przez producenta, nie wymagający aktywacji telefonicznej lub internetowej w firmie Microsoft oraz nośnik z systemem operacyjnym (lub system równoważny) i nośnik ze sterownikami. Przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny. Oprogramowanie dodatkowe: Dostarczone przez producenta oprogramowanie, pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną oraz zdalną inwentaryzację komponentów komputera, umożliwiające zdalne blokowanie i odblokowywanie stacji dysków oraz portów komputera, zdalne uaktualnianie i konfigurowanie BIOS (w tym co najmniej ustawianie hasła, sekwencji startowej, włączania/wyłączania portów USB i interfejsu audio, zdalne wyłączanie i restart komputera, otrzymywanie informacji WMI, monitorowanie stanu CPU, RAM, HDD i wersji BIOS także przy wyłączonym komputerze lub niedziałającym systemie operacyjnym. Oprogramowanie musi mieć możliwość skonfigurowania po stronie serwera automatycznego uruchamiania akcji zaplanowanych na przypadek zaistnienia zdarzenia oraz wysyłania na wskazany adres e-mail raportu zawierającego co najmniej numer seryjny komputera i opis błędu. Zgodność z oprogramowaniem: Zgodność komputera z 32-bitową i 64-bitową wersją systemu operacyjnego Windows 7 potwierdzona certyfikatem firmy Microsoft (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) Wsparcie techniczne: Dostęp do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze urządzeń, realizowany poprzez podanie identyfikatora klienta lub modelu komputera lub numeru seryjnego komputera na dedykowanej przez producenta stronie internetowej - należy podać adres strony oraz sposób realizacji wymagania (opis uzyskania w/w informacji). Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Niezawodność/jakość wytwarzania: Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 i ISO 14001, spełnia wymogi zgodności CE, spełnia kryteria środowiskowe (w tym jest zgodny z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram), spełnia wymogi normy Energy Star 5.0 (wymagany wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej), oraz EPEAT Gold (wymagany wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.epeat.net - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej). | 318 |

ZADANIE II

| NAZWA | PARAMETRY | SZTUKI |
| --- | --- | --- |
| Zestaw komputerowy 2 | Typ: Komputer stacjonarny, w ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. Przeznaczenie: Aplikacje multimedialne Procesor: Oferujący w teście PassMark CPU Mark średnią wydajność na poziomie min. 3800 Płyta główna: wyposażona w zintegrowany interfejs Gigabit Ethernet wspierający obsługę WoL, interfejs HD audio oraz min. 4 zewnętrzne porty USB. Pamięć RAM: 2 x 2048 MB (łącznie 4096 MB), min. jeden wolny slot. Karta graficzna: niezintegrowana, min. 1024 MB pamięci własnej, min. jedno wyjście cyfrowe (DVI-D/Display Port), wsparcie Direct X 11, Shader Model 5.0 i OpenGL 4.1 Dysk twardy: 500 GB, Serial ATA III, cache 16 MB, 7200 rpm Napęd optyczny: DVD+/-RW Czytnik kart pamięci: wbudowany, obsługa kart SD (SDHC), Memory Stick, Memory Stick Pro, Compact Flash Typ II, MMC Monitor: LCD TFT TN, przekątna 24”, rozdzielczość 1920x1080, złącza D-Sub, DVI-D, podświetlenie LED, regulacja ekranu w pionie, regulacja odchylenia ekranu, obrotowa podstawa, pivot, wbudowany system zarządzania kablami, czarna obudowa, antyodblaskowa powłoka ekranu, Kensington Slot lub równoważne zabezpieczenie, certyfikaty TCO 05, EPEAT Gold, Energy Star 5.0 Klawiatura: przewodowa USB, standardowa, angielska, czarna Mysz: przewodowa USB, optyczna, czarna Słuchawki: Słuchawki komputerowe stereo z mikrofonem Obudowa: MiniTower (maksymalna suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 110 cm, waga max. 12 kg) z obsługą kart PCI 32 bit oraz PCI Express wyłącznie o pełnym profilu, niewymagająca narzędzi w celu otworzenia i demontażu kart rozszerzeń oraz napędów (wyklucza się użycie standardowych wkrętów lub śrub motylkowych), powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem diagnostycznym oraz umożliwiać zabezpieczenie fizyczne poprzez blokadę Kensington (lub równoważną) oraz kłódkę (oczko w obudowie do założenia kłódki). Obudowa musi być wyposażona w zamek, który nie wystaje poza obrys obudowy. Złącza audio słuchawek, mikrofonu oraz min. 2 porty USB na przednim panelu, min. 4 zatoki (w tym 2 szt. 5,25” zewnętrzne i 2 szt. 3,5” wewnętrzne), czarna Zasilacz: Moc max. 320 W i efektywność min. 90% Bezpieczeństwo: Dedykowany układ zintegrowany z płytą główną służący do tworzenia i zarządzania kluczami szyfrowania generowanymi przez komputer. Zabezpieczenie to musi umożliwiać szyfrowanie poufnych dokumentów przechowywanych na dysku komputera przy użyciu klucza sprzętowego. Oprogramowanie: Microsoft Windows 7 Home Premium PL 64-bit SP1 preinstalowany przez producenta, nie wymagający aktywacji telefonicznej lub internetowej w firmie Microsoft oraz nośnik z systemem operacyjnym (lub system równoważny) i nośnik ze sterownikami. Przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny. Oprogramowanie dodatkowe: Dostarczone przez producenta oprogramowanie, pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną oraz zdalną inwentaryzację komponentów komputera, umożliwiające zdalne blokowanie i odblokowywanie stacji dysków oraz portów komputera, zdalne uaktualnianie i konfigurowanie BIOS (w tym co najmniej ustawianie hasła, sekwencji startowej, włączania/wyłączania portów USB i interfejsu audio, zdalne wyłączanie i restart komputera, otrzymywanie informacji WMI, monitorowanie stanu CPU, RAM, HDD i wersji BIOS także przy wyłączonym komputerze lub niedziałającym systemie operacyjnym. Oprogramowanie musi mieć możliwość skonfigurowania po stronie serwera automatycznego uruchamiania akcji zaplanowanych na przypadek zaistnienia zdarzenia oraz wysyłania na wskazany adres e-mail raportu zawierającego co najmniej numer seryjny komputera I opis błędu. Zgodność z oprogramowaniem: Zgodność z 32-bitową i 64-bitową wersją systemu operacyjnego Windows 7 potwierdzona certyfikatem firmy Microsoft (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) Wsparcie techniczne: Dostęp do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze urządzeń, realizowany poprzez podanie identyfikatora klienta lub modelu komputera lub numeru seryjnego komputera na dedykowanej przez producenta stronie internetowej - należy podać adres strony oraz sposób realizacji wymagania (opis uzyskania w/w informacji). Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Niezawodność/jakość wytwarzania: Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 i ISO 14001, spełnia wymogi zgodności CE, spełnia kryteria środowiskowe (w tym jest zgodny z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram), spełnia wymogi normy Energy Star 5.0 (wymagany wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej), oraz EPEAT Gold (wymagany wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.epeat.net - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej). | 178 |

ZADANIE III

| NAZWA | PARAMETRY | SZTUKI |
| --- | --- | --- |
| Zestaw komputerowy 3 | Typ: Komputer stacjonarny, w ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. Przeznaczenie: Serwer plików Procesor: Oferujący w teście PassMark CPU Mark średnią wydajność na poziomie min. 3800 Płyta główna: wyposażona w zintegrowany interfejs Gigabit Ethernet wspierający obsługę WoL, min. 4 zewnętrzne porty USB oraz pięcioportowy kontroler SATA RAID umożliwiający pracę dysków w konfiguracji RAID 1. Pamięć RAM: min. 2 x 1024 MB (łącznie 2048 MB), min. jeden wolny slot Dysk twardy: 3 x 500 GB, Serial ATA III, min. 16 MB cache, 7200 rpm przeznaczone do bezprzerwowej pracy w serwerach i NAS Napęd optyczny: DVD+/-RW Monitor: LCD TFT TN, przekątna 19”, rozdzielczość 1280x1024, złącza D-Sub, DVI-D, regulacja w pionie, regulacja odchylenia, pivot, antyodblaskowa powłoka ekranu, Kensington Slot lub równoważne zabezpieczenie, certyfikaty TCO 05, EPEAT Gold, Energy Star 5.0 Klawiatura: przewodowa USB, standardowa, angielska, czarna Mysz: przewodowa USB, optyczna, czarna Obudowa: Desktop lub MidiTower, niewymagająca narzędzi w celu otworzenia i demontażu kart rozszerzeń oraz napędów (wyklucza się użycie standardowych wkrętów lub śrub motylkowych), powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem diagnostycznym oraz umożliwiać zabezpieczenie fizyczne poprzez blokadę Kensington (lub równoważną) oraz kłódkę (oczko w obudowie do założenia kłódki). Min. 5 zatok (w tym min. 2 szt. 5,25” zewnętrzne, min. 2 szt. 3,5” wewnętrzne i 1 szt. 3,5” zewnętrzna), czarna Zasilacz: Moc min. 450 W i efektywność min. 80%, PFC Oprogramowanie: Nośnik ze sterownikami. Oprogramowanie dodatkowe: Dostarczone przez producenta oprogramowanie, pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną oraz zdalną inwentaryzację komponentów komputera, umożliwiające zdalne blokowanie i odblokowywanie stacji dysków oraz portów komputera, zdalne uaktualnianie i konfigurowanie BIOS (w tym co najmniej ustawianie hasła, sekwencji startowej, włączania/wyłączania portów USB i interfejsu audio, zdalne wyłączanie i restart komputera, otrzymywanie informacji WMI, monitorowanie stanu CPU, RAM, HDD i wersji BIOS także przy wyłączonym komputerze lub niedziałającym systemie operacyjnym. Oprogramowanie musi mieć możliwość skonfigurowania po stronie serwera automatycznego uruchamiania akcji zaplanowanych na przypadek zaistnienia zdarzenia oraz wysyłania na wskazany adres e-mail raportu zawierającego co najmniej numer seryjny komputera I opis błędu. Zgodność z oprogramowaniem: Zgodność z 32-bitową i 64-bitową wersją systemu operacyjnego Windows 7 potwierdzona certyfikatem firmy Microsoft (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) Wsparcie techniczne: Dostęp do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze urządzeń, realizowany poprzez podanie identyfikatora klienta lub modelu komputera lub numeru seryjnego komputera na dedykowanej przez producenta stronie internetowej - należy podać adres strony oraz sposób realizacji wymagania (opis uzyskania w/w informacji). Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Niezawodność/jakość wytwarzania: Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 i ISO 14001, spełnia wymogi zgodności CE, spełnia kryteria środowiskowe (w tym jest zgodny z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram), spełnia wymogi normy Energy Star 5.0 (wymagany wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej), oraz EPEAT Gold (wymagany wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.epeat.net - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej). | 121 |
| Router bezprzewodowy | Szerokopasmowy, z wbudowanym punktem dostępowym Wi-Fi w standardzie 802.11b/g/n oraz min. 4-portowym switchem. Złącza: WAN 1 x RJ-45 10/100 Mbit; LAN min. 4 x RJ-45 10/100 Mbit; Obsługa szyfrowania połączeń WEP, WPA-PSK i WPA2-PSK. | 142 |
| Switch ethernetowy 1 | 24-portowy, Ethernet 10/100/1000 Mbit Ethernet, Rack 19” | 21 |
| Switch ethernetowy 2 | 16-portowy, Ethernet 10/100 Mbit Ethernet, wolnostojący | 121 |
| Zewnętrzny dysk twardy 2,5" | pojemność: min. 500 GB, interfejs: USB 2.0 lub USB 3.0 | 15 |
| Zasilacz awaryjny UPS z Battery Pack-iem | moc wyjściowa: min. 5000 VA/3500 W napięcie wejściowe: 230 V, 50/60 Hz czas podtrzymania przy maks. obciążeniu: min. 5 min (sam UPS), min. 20 min (UPS + Battery Pack) czas ładowania akumulatorów: max. 3 h gniazda wyjściowe: min. 8 sztuk IEC 320 C13, min. 2 sztuk IEC 320 C19, min. 4 sztuk IEC Jumpers sygnalizacja: akustyczno-diodowa; inne: możliwość montażu UPSa i Battery Packa w stojaku 19", zarządzenie przez sieć ethernet i port szeregowy | 3 |
| Oprogramowanie PIAP | Microsoft Office Standard 2010 MOLP AE | 249 |
| Oprogramowanie dla Administratorów | Microsoft Office Professional Plus 2010 MOLP AE | 17 |

ZADANIE IV

|  | NAZWA | PARAMETRY | SZTUKI |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Notebook 1 | Typ: notebook biznesowy, w ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. Przeznaczenie: Aplikacje biurowe Procesor: Oferujący w teście PassMark CPU Mark średnią wydajność na poziomie min. 2500 Ekran: przekątna 12,5", rozdzielczość natywna 1366x768 pikseli, podświetlenie LED Pamięć: min. 2 GB Dysk twardy: min. 320 GB Złącza: D-Sub, ExpressCard; min. 3 x USB, RJ-45 (Ethernet); Waga: max. 1,5 kg; Komunikacja bezprzewodowa: WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth Inne: Wbudowana kamera internetowa, mikrofon, głośniki, klawiatura angielska Oprogramowanie: Microsoft Windows 7 Home Premium PL 64-bit SP1 preinstalowany przez producenta, nie wymagający aktywacji telefonicznej lub internetowej w firmie Microsoft oraz nośnik z systemem operacyjnym (lub system równoważny) i nośnik ze sterownikami. Przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny. Zgodność z oprogramowaniem: Zgodność z 32-bitową i 64-bitową wersją systemu operacyjnego Windows 7 potwierdzona certyfikatem firmy Microsoft (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) Wsparcie techniczne: Dostęp do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze urządzeń, realizowany poprzez podanie identyfikatora klienta lub modelu komputera lub numeru seryjnego komputera. na dedykowanej przez producenta stronie internetowej - należy podać adres strony oraz sposób realizacji wymagania (opis uzyskania w/w informacji). Niezawodność/jakość wytwarzania: Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001. | 2 |
|  | Notebook 2 | Typ: notebook biznesowy, w ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. Przeznaczenie: Aplikacje biurowe Procesor: Oferujący w teście PassMark CPU Mark średnią wydajność na poziomie min. 2500 Ekran: przekątna 15,6”, rozdzielczość natywna 1366x768, podświetlenie LED Pamięć: min. 3 GB Dysk twardy: min. 500 GB Napęd optyczny: DVD+/-RW Złącza: D-Sub, słuchawkowe, mikrofon, ExpressCard, Firewire, min. 3 USB, External SATA (dopuszczalny port combo USB/eSATA), RJ-45 (GigabitEthernet), HDMI. Waga: max. 2,5 kg Komunikacja bezprzewodowa: WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth Bezpieczeństwo: Dedykowany układ zintegrowany z płytą główną służący do tworzenia i zarządzania kluczami szyfrowania generowanymi przez komputer. Zabezpieczenie to musi umożliwiać szyfrowanie poufnych dokumentów przechowywanych na dysku komputera przy użyciu klucza sprzętowego. Czujnik spadania zintegrowany z płytą główną, działający nawet przy wyłączonym komputerze oraz konstrukcja absorbująca wstrząsy. Złącze zabezpieczenia fizycznego Kensington Lock (lub równoważne). Inne: Wbudowana kamera internetowa, głośniki, czytnik kart pamięci SD (SDHC), Memory Stick, Memory Stick Pro, klawiatura angielska Oprogramowanie: Microsoft Windows 7 Home Premium PL 64-bit SP1 preinstalowany przez producenta, nie wymagający aktywacji telefonicznej lub internetowej w firmie Microsoft oraz nośnik z systemem operacyjnym (lub system równoważny) i nośnik ze sterownikami. Przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny. Zgodność z oprogramowaniem: Zgodność z 32-bitową i 64-bitową wersją systemu operacyjnego Windows 7 potwierdzona certyfikatem firmy Microsoft (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) Wsparcie techniczne: Dostęp do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze urządzeń, realizowany poprzez podanie identyfikatora klienta lub modelu komputera lub numeru seryjnego komputera. na dedykowanej przez producenta stronie internetowej - należy podać adres strony oraz sposób realizacji wymagania (opis uzyskania w/w informacji). Niezawodność/jakość wytwarzania: Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 i ISO 14001. | 52 |
|  | Notebook 3 | Typ: Notebook biznesowy o wysokiej wydajności, w ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. Przeznaczenie: aplikacje biurowe i multimedialne Procesor: Oferujący w teście PassMark CPU Mark średnią wydajność na poziomie min. 3700 Ekran: przekątna 15,6”, rozdzielczość natywna min. 1600x900, podświetlenie LED Pamięć: min. 4 GB Dysk twardy: min. 500 GB Karta graficzna: dedykowana, z pamięcią min. 512 MB niewspółdzieloną, wsparcie dla Direct X 11, Shader Model 5.0 i OpenGL 2.1 Napęd optyczny: DVD+/-RW Złącza: D-Sub, słuchawkowe, mikrofon, ExpressCard, Firewire, min. 3 USB, External SATA (dopuszczalny port combo USB/eSATA), RJ-45 (GigabitEthernet), HDMI, FireWire. Komunikacja bezprzewodowa: WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth Inne: Wbudowana kamera internetowa, głośniki, czytnik kart SD (SDHC), Memory Stick, Memory Stick Pro, klawiatura angielska Oprogramowanie: Microsoft Windows 7 Professional PL 64-bit SP1 preinstalowany przez producenta, nie wymagający aktywacji telefonicznej lub internetowej w firmie Microsoft oraz nośnik z systemem operacyjnym (lub system równoważny) i nośnik ze sterownikami. Przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny. Zgodność z oprogramowaniem: Zgodność z 32-bitową i 64-bitową wersją systemu operacyjnego Windows 7 potwierdzona certyfikatem firmy Microsoft (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) Wsparcie techniczne: Dostęp do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze urządzeń, realizowany poprzez podanie identyfikatora klienta lub modelu komputera lub numeru seryjnego komputera. na dedykowanej przez producenta stronie internetowej - należy podać adres strony oraz sposób realizacji wymagania (opis uzyskania w/w informacji). Niezawodność/jakość wytwarzania: Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 i ISO 14001. | 1 |
|  | Netbook | Typ: Netbook, w ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. Przeznaczenie: internet i komunikacja Ekran: przekątna 10,1", rozdzielczość natywna 1024x600 Pamięć: min. 2 GB Dysk twardy: min. 250 GB Złącza: D-Sub, słuchawkowe, mikrofon, min. 2 USB, RJ-45 (Ethernet) Komunikacja bezprzewodowa: WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth Waga: maks. 1,3 kg Inne: Wbudowana kamera internetowa, głośniki, mikrofon, czytnik kart SD (SDHC), Memory Stick, Memory Stick Pro, czarna obudowa, klawiatura angielska Oprogramowanie: Microsoft Windows 7 Home Premium PL 32-bit SP1 preinstalowany przez producenta, nie wymagający aktywacji telefonicznej lub internetowej w firmie Microsoft oraz nośnik z systemem operacyjnym (lub system równoważny) i nośnik ze sterownikami. Przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny. Zgodność z oprogramowaniem: Zgodność z 32-bitową i 64-bitową wersją systemu operacyjnego Windows 7 potwierdzona certyfikatem firmy Microsoft (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) Wsparcie techniczne: Dostęp do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze urządzeń, realizowany poprzez podanie identyfikatora klienta lub modelu komputera lub numeru seryjnego komputera. na dedykowanej przez producenta stronie internetowej - należy podać adres strony oraz sposób realizacji wymagania (opis uzyskania w/w informacji). Niezawodność/jakość wytwarzania: Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 i ISO 14001. | 1 |

ZADANIE V

| L.P. | NAZWA | PARAMETRY | SZTUKI |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Drukarka laserowa 1 | Laserowa drukarka: monochromatyczna Nominalna prędkość druku: min. 30 str./min. Rozdzielczość pion/poziom: min. 1200x1200 dpi Normatywny cykl pracy: min. 50000 arkuszy/miesiąc Niezawodność/jakość wytwarzania: Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 i ISO 14001. | 163 |
|  | Drukarka laserowa 2 | Laserowa drukarka sieciowa: monochromatyczna Nominalna prędkość druku: min. 25 str./min Rozdzielczość pion/poziom: min. 600/600 dpi Normatywny cykl pracy: min. 8000 str./miesiąc Podajnik papieru A4: o pojemności min. 250 sztuk Złącza: USB 2.0, 10/100 Base-T (RJ-45) Inne: wbudowany serwer wydruku, wbudowany moduł dupleksu Niezawodność/jakość wytwarzania: Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 i ISO 14001. | 27 |
|  | Drukarka laserowa 3 | Laserowa drukarka sieciowa: kolorowa nominalna prędkość druku mono/kolor: min. 30/30 str./min rozdzielczość pion/poziom: min. 600/600 dpi normatywny cykl pracy: min. 75000 str./miesiąc podajnik papieru A4: o pojemności min. 350 sztuk złącza: USB 2.0, 10/100 Base-T (RJ-45) Inne: wbudowany serwer wydruku, wbudowany moduł dupleksu Niezawodność/jakość wytwarzania: Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 i ISO 14001. | 1 |
|  | Urządzenie wielofunkcyjne | Urządzenie wielofunkcyjne: laserowe, kolorowe Nominalna prędkość druku i kopiowania mono/kolor: min. 10/6 str./min. Skaner: Płaski, kolorowy o rozdzielczości 1200x1200 dpi Złącza: 10/100 Base-T (RJ-45), USB 2.0 Inne: Podajnik na min. 150 arkuszy A4, wyświetlacz LCD Normatywny cykl pracy: min. 30000 str./miesiąc Niezawodność/jakość wytwarzania: Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 i ISO 14001. | 4 |
|  | Skaner A4 | Typ: Płaski Format: A4 Interfejs: USB 2.0 Rozdzielczość optyczna: min. 1200 x 2400 dpi Rozdzielczość interpolowana: min. 24000 dpi Głębia koloru/szarości: 48 bit / 16 bit Rodzaj sensora: CCD Źródło światła: lampa fluorescencyjna z zimną katodą Zgodność z: Windows XP/Vista/7 w wersjach 32 bit i 64 bit Niezawodność/jakość wytwarzania: Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 i ISO 14001. | 1 |
|  | Skaner A3 | Typ: Płaski, dedykowany do archiwizacji dokumentów Format: A3 Interfejs: USB 2.0 Rozdzielczość optyczna: min. 600 x 600 dpi Głębia koloru/szarości: 24 bit / 8 bit Żywotność lampy: min. 30000 godzin Rodzaj sensora: CCD Źródło światła: lampa fluorescencyjna z zimną katodą Zgodność z: Windows XP/Vista/7 w wersjach 32 bit i 64 bit Inne: ze względu na przeznaczenie skaner powinien umożliwiać skanowanie grubych dokumentów jak np. książki czy czasopisma, także jeśli dokument nie przylega całkowicie do szyby (np. w miejscu zszycia) Niezawodność/jakość wytwarzania: Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 i ISO 14001. | 1 |

ZADANIE VI

| L.P. | NAZWA | PARAMETRY | SZTUKI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | System wydruków z kartami zbliżeniowymi dla czytelników | System składający się z: 3 wielofunkcyjnych urządzeń (kopiująco-drukująco-skanujących) o wysokiej wydajności, posiadających wbudowane czytniki zbliżeniowych kart dostępowych i oprogramowanie gwarantujące możliwość pobierania impulsów z tychże kart (w ramach opłaty za wydruki). UWAGA: Oprogramowanie i czytniki powinny umożliwiać w przyszłości wykorzystanie Warszawskiej Karty Miejskiej do opłat za wydruki. 6000 kart zbliżeniowych w standardzie Mifare. 2 automatów wrzutowych na monety umożliwiających czytelnikom samodzielne ładowanie kart zbliżeniowych impulsami (przyjmowanie przedpłat za wykonane prace), drukujących paragony i przesyłających informacje o sprzedaży impulsów do serwera. oprogramowania do instalacji na serwerze, służącego do zarządzania impulsami na kartach zbliżeniowych i wprowadzania cenników za wydruki do urządzeń. 5 czytników kart zbliżeniowych podłączanych przez USB, umożliwiających obsłudze czytelń pobieranie impulsów z kart za wydruki wykonywane na obecnie posiadanych urządzeniach, które nie posiadają wbudowanych czytników kart zbliżeniowych. Parametry urządzeń wielofunkcyjnych: Urządzenie kolorowe wielofunkcyjne A3 zapewniające możliwość: Skanowania: mono min. 50 stron/min; kolor min. 25 stron/min; Kopiowania: mono/kolor min. 25 stron/min; Drukowania: mono/kolor min. 25 stron/min; Normatywny cykl pracy: 50000 stron/miesiąc; Inne: Wbudowany czytnik kart zbliżeniowych. Urządzenie monochromatyczne wielofunkcyjne A3 zapewniające możliwość: Skanowania: mono min. 50 stron/min; kolor min. 25 stron/min; Kopiowania: mono min. 30 stron/min; Drukowania: mono min. 30 stron/min; Normatywny cykl pracy: 50000 stron/miesiąc; Inne: Wbudowany czytnik kart zbliżeniowych. Urządzenie monochromatyczne wielofunkcyjne A3 zapewniające możliwość: Skanowania: mono min. 60 stron/min; kolor min. 30 stron/min; Kopiowania: mono min. 40 stron/min; Drukowania: mono min. 40 stron/min; Normatywny cykl pracy: 50000 stron/miesiąc; Inne: Wbudowany czytnik kart zbliżeniowych. | 1 |
| 2. | Czytnik kodów kreskowych | ręczny; laserowa technologia odczytu; interfejs USB; | 2 |

ZADANIE VII

| L.P. | NAZWA | PARAMETRY | SZTUKI |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Projektor | Technologia: DLP Rozdzielczość natywna: min. 1280x800 pikseli Rozdzielczość maksymalna: min. 1600x1200 pikseli Jasność: min. 2800 ANSI lumen Kontrast: min. 4000:1 Wejścia: HDMI, S-Video, D-Sub Żywotność lampy w normalnym trybie pracy: min. 4000 godzin Niezawodność/jakość wytwarzania: Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 i ISO 14001. | 40 |
|  | Aparat cyfrowy | Lustrzanka cyfrowa, jednoobiektywowa Rozdzielczość matrycy: min. 12,3 Mpix Obiektyw: 18-55 ze stabilizacją obrazu Wyświetlacz: min. 2,7" Karty pamięci: SD/SDHC, w zestawie karta SDHC 8 GB Inne: System usuwania zanieczyszczeń z matrycy, złącze HDMI możliwość rejestracji nagrań wideo o rozdzielczości 1280x720 pikseli lub większej | 22 |
|  | Obiektyw 1 | Rodzaj: Szerokokątny zoom Ogniskowa: 10-24 mm Przysłona: f/3,5-4,5 Bagnet: F (adaptery do konwersji z bagnetów innego typu nie są dopuszczalne) Inne: Mechanizm autofocus wbudowany w obiektyw | 1 |
|  | Obiektyw 2 | Rodzaj: Rybie oko Ogniskowa: 10,5 mm Przysłona: f/2,8 Bagnet: F (adaptery do konwersji z bagnetów innego typu nie są dopuszczalne) Inne: dedykowany do lustrzanek cyfrowych formatu DX | 1 |
|  | Obiektyw 3 | Rodzaj: Standardowy Ogniskowa: 35 mm Przysłona: f/1,8 Bagnet: F (adaptery do konwersji z bagnetów innego typu nie są dopuszczalne) Inne: Mechanizm autofocus wbudowany w obiektyw | 1 |
|  | Statyw do reprodukcji | Przeznaczenie: Statyw kolumnowy do reprodukcji składający się z blatu, kolumny oraz ramienia mocującego aparat fotograficzny. Blat: oświetlony dwiema dziennymi, zintegrowanymi lampami fluorescencyjnymi, o temperaturze barwy światła 5000 K z możliwością regulacji wysokości umocowania lamp. Powierzchnia oświetlana blatu: A3. Kolumna: z ramieniem o płynnej regulacji wysokości. Ramię: z regulacją poziomą i wymiennym gwintem kamery B 3/8 / B 1/4. | 1 |
|  | Kamera cyfrowa 1 | Format wideo: 1920x1080 pikseli Typ matrycy: CMOS Zoom optyczny: min. 10x Stabilizacja obrazu: optyczna Wyświetlacz: min. 2,7" panoramiczny Dźwięk: Dolby Digital 2-kanałowy Złącza: USB 2.0, HDMI Pamięć wbudowana: flash min. 32 GB Pamięć zewnętrzna: karty SD/SDHC Waga: maks. 500 g Inne: możliwość robienia zdjęć, tryb nocny | 21 |
|  | Kamera cyfrowa 2 | Rozdzielczość: 7,2 Mpix Typ matrycy: CMOS Format wideo: 1920x1080 pikseli Zoom optyczny: min. 10x Stabilizacja obrazu: optyczna Wyświetlacz: min. 3,5" Dźwięk: Dolby Digital 5.1-kanałowy, wbudowany mikrofon stereo z zoomem, wbudowany głośnik Pamięć wbudowana: dysk twardy min. 240 GB Pamięć zewnętrzna: karty Memory Stick PRO Duo Mark II, Memory Stick PRO-HG Duo, SD/SDHC, karta pamięci min. 16 GB w zestawie Statyw: aluminiowy z głowicą olejową | 1 |

ZADANIE VIII

| NAZWA | PARAMETRY | SZTUKI |
| --- | --- | --- |
| Serwer | Typ: Serwer baz danych, w ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. Obudowa: Rack 19", z zamykanym panelem przednim uniemożliwiającym dostęp do przycisków na obudowie serwera, wysokość maksymalna 4U, wentylatory redundantne typu hot-plug. Wysuwane szyny do montażu serwera w szafie, wraz z ramieniem do poprowadzenia kabli Zasilacze: 3 redundantne zasilacze hot-plug w konfiguracji fail-over o mocy min. 1000W każdy Płyta główna: Musi umożliwiać instalację do czterech procesorów cztero, sześcio lub ośmiordzeniowych. Płyta musi być produkowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. Procesory: 4 procesory sześciordzeniowe o minimalnej częstotliwości taktowania rdzeni, 2,66GHz, wyposażone w 18 MB cache L3, dedykowane do pracy w serwerach w układach wieloprocesorowych, Lub procesory równoważne wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych przez Oferenta. W przypadku zaoferowania procesora równoważnego Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego. Pamięć RAM: 128 GB (16 modułów RDIMM Quad-Ranked po 8 GB każdy) DDR3 1066 MHz; możliwość rozbudowy do 256 GB – na płycie głównej powinny znajdować się min. 64 sloty przeznaczone dla pamięci. Backplane: Możliwość montażu min. 16 dysków twardych 2,5" wewnątrz obudowy; Dyski: 16 x 600 GB, 10000 RPM, SAS 2.0 hot-plug. Kontroler dyskowy: Dedykowany kontroler RAID, pamięć cache 1 GB, obsługa dysków SAS 2.0, podtrzymywanie konfiguracji poprzez zapis w pamięci nieulotnej, obsługa RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. Interfejsy sieciowe: min. 2 interfejsy sieciowe 10/100/1000 Base-T (RJ-45); Diagnostyka: Panel LCD na płycie czołowej serwera pozwalający na kontrolę stanu procesora, pamięci, dysków, aktualnego poboru mocy i temperatury oraz wyświetlanie adresie IP serwera. Zarządzanie: Zintegrowany z płytą główną lub zainstalowany w dedykowanym slocie moduł zarządzający niezależny od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadający dedykowane złącze RJ-45 i umożliwiający zdalny dostęp do graficznego interfejsu modułu zarządzającego za pomocą przeglądarki web w celu: monitorowania i informowania o stanie serwera i jego podzespołów (m.in. wentylatorów, zasilaczy, poboru mocy), szyfrowanie połączeń, autentykację i autoryzację użytkowników, możliowść montowania zdalnych napędów wirtualnych, wyświetlenie wirtualnej konsoli z dostępem do myszy i klawiatury, informowanie e-mailem o awariach lub zmianach konfiguracji, możliwość połączenia poprzez SSH i port konsoli RS-232. Bezpieczeństwo: Zintegrowany z płytą główną moduł TPM oraz zainstalowane 2 wewnętrzne karty pamięci SD o min. pojemności 1GB pozwalające na instalację systemu do wirtualizacji oraz zapewniające redundancję. Napęd optyczny: Wewnętrzny napęd DVD-ROM. Napęd taśmowy: Wbudowany lub zewnętrzny napęd taśmowy zgodny z LTO-3. W przypadku napędu zewnętrznego wymagane jest dostarczenie odpowiedniego kontrolera oraz kabla o długości min. 4 m. Wsparcie producenta: min. 3 letnie wsparcie zapewniające usunięcie awarii w max. 4 godzin, wliczone w cenę serwera; Gwarancja na dyski 5 lat; Możliwość zachowania dysków w przypadku naprawy serwera poza siedzibą klienta; Wsparcie podczas instalacji serwera w firmie; Niezawodność/jakość wytwarzania: Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 i ISO 14001. | 1 |
| System Hot-Spot | 1 kontroler o następujących parametrach: obsługa przynajmniej 8 lokalnych i 8 zdalnych punktów dostępowych; Jednoczesna obsługa przynajmniej 100 użytkowników i 32000 sesji; Wydajność firewalla na poziomie przynajmniej 1Gbps; Interfejsy 10/100 Base-T (RJ-45) i RS-232 (RJ-45); Możliwość definiowania reguł QoS i ustanowienia polityki dostępu do zasobów odwiedzanych przez użytkowników; Oprogramowanie pozwalające na wydawanie użytkownikom "biletów dostępowych" przez obsługę hot-spotu. 6 punktów dostępowych: Zgodne z kontrolereml Tryb pracy 802.11a/b/g; Interfejs 10/100 Base-T (RJ-45); Możliwość montażu wewnątrz budynków na ścianach | 1 |