### ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ

### SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Regały na II, III i IV piętro nadbudowy nad stacją TRAFO, wysokość każdego z pięter ca 220 cm

- wysokość regałów 200  cm,

- szerokość: 100 cm, 80 cm i 70 cm,

- nośność półki min. 55kg/1mb

- odległość najniższej półki od podłogi 8 cm,

- na każdym regale powinno zostać zamontowanych 7 półek o głębokości 23 cm,

- mocowanie półek na zaczepach z możliwością regulacji  wysokości pólek

- usztywnienie konstrukcji krzyżakami

- stopki umożliwiające stabilne ustawienie regału na istniejącej posadzce

- kolorystyka regału – farba proszkowa RAL 7035

- elementy stalowe regałów wykonane ze stali wysokojakościowej i ocynkowanej w procesie galwanizacji

- krawędzie półek zagięte co najmniej dwukrotnie

- wsporniki umieszczone na bokach półek, zapobiegające spadaniu książek (tzw. boczki )

- półki gładkie, bez przegród podtrzymujących książki

- szczegółowe rozmieszczenie regałów na piętrach II, III i IV (Oddział Magazyn Działu Zasadniczego Druków Zwartych) przedstawia rys.1.

| Dział Zasadniczy | Dwustronne [podwójne] [głębokość półek - 23 cm] | Jednostronne [pojedyncze] [głębokość półek - 23 cm] |
| --- | --- | --- |
|  | 100 | 80 | 70 | Razem | 100 | 80 | Razem |
| II piętro | 61 | 6 | 6 | 73 | 8 | 4 | 12 |
| III piętro | 61 | 6 | 6 | 73 | 8 | 4 | 12 |
| IV piętro | 61 | 6 | 6 | 73 | 8 | 4 | 12 |
| Razem | 183 | 18 | 18 | 219 | 24 | 12 | 36 |

- Regały na piętra V, VI, VIII nadbudowy nad stacją TRAFO, wysokość każdego z pięter ca 220 cm

  - wysokość regałów 200  cm,

  - szerokość: 100 cm,

  - nośność półki min. 55kg/1mb

  - odległości najniższej półki od podłogi 8 cm,

  - na każdym regale powinno być zamontowanych: 1 półka o głębokości 37 cm (na dole regału) oraz 5 półek o głębokości 23 cm;

  - mocowanie półek na zaczepach z możliwością regulacji  wysokości pólek

  - usztywnienie konstrukcji krzyżakami

  - stopki umożliwiające stabilne ustawienie regału na istniejącej posadzce

  - kolorystyka regału – farba proszkowa RAL 7035

  - elementy stalowe regałów wykonane ze stali wysokojakościowej i ocynkowanej

  - krawędzie półek zagięte co najmniej dwukrotnie

  - wsporniki umieszczone na bokach półek, zapobiegające spadaniu książek (tzw. boczki)

  - półki gładkie, bez przegród podtrzymujących książki

  - szczegółowe rozmieszczenie regałów na piętrach V, VI i VIII (Dział Wydawnictw Periodycznych) przedstawia rys.2.

| Dział Czasopism | Dwustronne szerokość 100 cm [podwójne] | Jednostronne szerokość 100 cm [pojedyncze] |
| --- | --- | --- |
|  | [5 półek głębokości - 23 cm] | [5 półek głębokości - 23 cm] |
|  | [1 półka dolna głębokości - 37 cm] | [1 półka dolna głębokości - 37 cm] |
| V piętro | 30 | 47 |
| VI piętro | 30 | 47 |
| VIII piętro | 30 | 47 |
| Razem | 90 | 141 |

- Regały do Działu Sztuki, Rzemiosł Artystycznych i Kartografii:

  - wszystkie regały mają mieć 100 cm szerokości i 200 cm wysokości, odległości najniższej półki od podłogi 8 cm

  - nośność półki min. 55kg/1mb

  - mocowanie półek na zaczepach z możliwością regulacji  wysokości pólek

  - usztywnienie konstrukcji krzyżakami

  - stopki umożliwiające stabilne ustawienie regału na istniejącej posadzce

  - kolorystyka regału – farba proszkowa RAL 7035

  - elementy stalowe regałów wykonane ze stali wysokojakościowej i ocynkowanej

  - krawędzie półek zagięte co najmniej dwukrotnie

  - wsporniki umieszczone na bokach półek, zapobiegające spadaniu książek (tzw. boczki)

  - półki gładkie, bez przegród podtrzymujących książki

| Głębokość półek | Dwustronne [podwójne] szerokość 100 cm wysokość 200 cm | Jednostronne [pojedyncze] szerokość 100 cm wysokość 200 cm |
| --- | --- | --- |
|  | 6 półek | 4 półki | 6 półek |
| 30 | 17 | - | 20 |
| 35 | 6 | - | 2 |
| 50 | - | 4 |  |
| Razem | 23 | 4 | 22 |

      - Regały do Działu Starych Druków i Rękopisów:

- regały dwustronne, 120 cm szerokości i 160 cm wysokości, 5 półek,  każda 70 cm głębokości odległości najniższej półki od podłogi 8 cm – 2 szt.

- nośność półki min. 55kg/1mb

- mocowanie półek na zaczepach z możliwością regulacji  wysokości pólek

- usztywnienie konstrukcji krzyżakami

- kolorystyka regału – farba proszkowa RAL 7035

- elementy stalowe regałów wykonane ze stali wysokojakościowej i ocynkowanej

- krawędzie półek zagięte co najmniej dwukrotnie

- wsporniki umieszczone na bokach półek, zapobiegające spadaniu książek (tzw. boczki)

- stopki umożliwiające stabilne ustawienie regału na istniejącej posadzce

- półki gładkie, bez przegród podtrzymujących książki

  - Komody metalowe:

- metalowe komody na plakaty A0:

- komody na plakaty format A0, wymiary zewnętrzne: głębokość 90-95 cm x szerokość 125 - 135 cm x wysokość 40-45 cm, kolor szary RAL 7035  - 6 szt.

- komoda na płyty CD, wymiary zewnętrzne: głębokość – 55-60 cm x szerokość 50-55 cm x wysokość 120-130 cm, kolor szary RAL – 1 szt.

- szuflady o pełnym wysuwie
- prowadnice rolkowe
- centralne zamknięcie szuflad na zamek cylindryczny z kluczykiem patentowym

- bez prętów dociskających dokumenty w szufladzie,

-  max 4-5 szuflad (dotyczy komód A0)

- głębokość wewnętrzna szuflad 6-7 cm (dotyczy dwóch komód A0)

- Sejfy do przechowywania zbiorów szczególnie cennych – 2 szt.:

- pojemność 500-520 l

- wymiary zewnętrzne wysokość 150 -160 cm głębokość 50 – 55 cm, szerokość 80-85 cm

- kolor jasnoszary

- atestowany zamek kluczowy kl. A,

- ciężar max 120 kg

- korpus z blachy

- możliwość mocowania do podłoża

- półki z regulacją wysokości zawieszenia

Rysunek 1 Plan zagospodarowania powierzchni magazynowej dla piętra II, III i IV nadbudowy nad stacją TRAFO – Dział Zasadniczy Druków Zwartych

Rysunek 2 Plan zagospodarowania powierzchni magazynowej dla piętra V, VI i VIII nadbudowy nad stacją TRAFO – Dział Czasopisma