Książka przedmiarów.

WLZ Biblioteka Publiczna  m.st. Warszawy ul.. Koszykowa 26/28

| Lp | Podstawa | 0pis i wyliczenia | j.m. | ilość |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR-W 5-08 0101-03 | Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie – przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły | m | 24 |  |
| 2 | KNR-W 5-10 0315-04 | Montaż przewodów rurowych w stropach i ścianach z betonu o gr. Dom 20 cm z mechanicznym przebijaniem otworów – rura o średnicy zew. Do 40 mm | prze- pust. | 4 |  |
| 3 | KNR-W 5-08 0110-03 | Rury winidurowe o średnicy do 37 mm układane n.t. Na gotowych uchwytach | m | 24 |  |
| 4 | KNR-W 5-08 0101-03 | Montaż uchwytów do mocowania kabla YKY 5x25 układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie – przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły | m | 20 |  |
| 5 | KNR-W 5-10 0114-03 | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znam. poniżej 110 kV w rurach, pustakach lub poniżej zamk. Kabel YKY 5x25 | m | 45 |  |
| 6 | KNR-W 5-10 0409-01 | Montaż w kan. lub tun. muf przelot. z rur termokurczliwych na kablach jednożył. z żył. Cu o przekroju do 25 mm2 na nap. do 1 kV o izol. i pow. z tworzyw szt. | szt. | 2 |  |
| 7 | KNR-W 5-08 0805-03 | Montaż końcówek przez zaciskanie – przekrój żył do 50mm2 | szt. | 5 |  |
| 8 | KNR-W 5-08 0803-05 | Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 50mm2 | szt. | 15 |  |
| 9 | KNR-W 5-08 0901-03 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych – obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar | pomiar | 1 |  |
| 10 | KNR-W 5-08 0901-04 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych – obwód 3-fazowy, każdy następny pomiar | pomiar | 4 |  |
| 11 | KNR-W 5-08 0902-01 | Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania – pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy | pomiar | 1 |  |
| 12 | KNR-W 5-08 0902-02 | Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania – pomiar impedancji pętli zwarciowej – każdy następny | pomiar | 4 |  |
| 13 | Kalkulacja własna | Dokumentacja po wykonawcza | kpl. | 2 |  |